## Slide 1
VPC
业务网络
VPC
应用网络
VPC
数据网络
ER
企业路由器
VPC 连接统一关联 er-RT1
er-RT1
引流至 CFW
er-RT2
CFW 连接关联，转发至目标 VPC
CFW
云防火墙
送检
回注
华为云网络与安全
VPC 网络与
云防火墙 CFW
使用规范与实践案例
网络架构 / 访问控制 / 变更与排障
Notes: 适用架构：华为云云防火墙 CFW 的 VPC 边界防护，企业路由器模式（新版）。图中只有一个 ER 实例，三个 VPC 各自通过独立 VPC 连接接入该 ER。图示为逻辑架构，不代表物理硬件或默认全互通。
VPC 连接关联 er-RT1。er-RT1 配置待防护目的网段的引流路由，下一跳指向 CFW 自动生成的连接 cfw-er-auto-attach，确保待检流量进入云防火墙。
CFW 连接关联 er-RT2。er-RT2 为各 VPC 连接启用路由传播，学习各 VPC 的目的网段。CFW 根据防护策略检查，允许的流量回到同一个 ER，再依据 er-RT2 转发到目标 VPC。
图中的送检和放行回注为同一条 CFW 自动连接承载的两个流量方向，不代表两条独立防火墙连接。三个 VPC 的线条表示 ER 连接关系，VPC 间的受防护流量按引流路由经过 CFW。
讲解重点：VPC 路由的下一跳为 ER。不能仅凭连通示意认定已开启防护，仍需完成 CFW 引流、开启 VPC 边界防护并验证流量经过 CFW。
依据：华为云《配置企业路由器并将流量引至云防火墙》，企业路由器模式（新版），页面更新日期 2026-09-07，核验日期 2026-10-17。https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0269.html

## Slide 2
内容概览
议题目录
VPC 网络规划、私网互联与云服务加固、CFW 访问控制
01
VPC 基础与规范
定义、实现原理、组成与使用边界
03–16
02
网络互联与安全加固
连接选型、组网案例与 OBS / SWR 加固
17–48
03
CFW 使用规范
概念、关键规则、接入与策略配置
49–66
04
变更与排障
职责分工、发布回滚与日志定位
67–72
05
典型故障分析
安全组、宽泛授权与检查旁路
73–78
06
配置核验与巡检
关键判断、上线检查与持续复核
79–82
网络规划与安全配置需以业务访问需求和实际流量路径为依据
02
Notes: 议题顺序为VPC基础与规范、网络互联方案、CFW使用规范、变更与排障、典型故障分析、配置核验与巡检。

## Slide 3
01 VPC 基础与规范
VPC：虚拟私有云
云上业务的网络基础，支撑资源通信、逻辑隔离与按需互联
VPC 支持网络规划、逻辑隔离与按需互联，实际访问仍需满足路由和安全策略要求。
03
概念
VPC（Virtual Private Cloud）是华为云上可配置的私有逻辑网络，
用于承载 ECS、RDS、CCE 等云资源，并提供逻辑隔离。
网络规划
规划地址空间与子网，
按业务需要配置路由，
明确资源地址和转发路径。
逻辑隔离
不同 VPC 默认不互通。
VPC 内部访问仍需满足
安全组等策略要求。
网络互联
按需建立跨 VPC、跨区域
及云上云下的网络连接，
核验双向路由与访问权限。
Notes: 官方资料：
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/vpc_faq/vpc_faq_0001.html
https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpc/overview_region.html

## Slide 4
01 VPC 基础与规范
VPC 在云计算中的位置
VPC 位于 IaaS 网络基础层，与计算、存储共同支撑平台和软件服务
软件服务
SaaS
云会议 / 在线办公 / CRM 等软件服务
用户直接使用完整应用，服务方维护应用及底层环境
平台服务
PaaS
CCE 容器平台
容器编排与集群管理
RDS 托管数据库
提供托管关系型数据库
MaaS 模型即服务
通过 API 调用大模型能力
基础资源
IaaS
计算资源
ECS 提供 vCPU 与内存
运行操作系统与应用
网络 VPC
连接同区域多 AZ 资源
配置地址、子网与路由
存储服务
EVS：挂载式块存储
OBS：接口访问对象存储
物理资源
与部署
物理资源
服务器 / 存储设备 / 交换机与链路
部署组织
Region 地理区域 / AZ 资源故障域
底部为物理承载与部署组织，箭头表示向上支撑。MaaS 与平台能力并列示意，接入方式按实际服务确认。
04
Notes: 本图按物理承载、基础资源、平台服务、软件服务说明职责与支撑关系。底部“物理资源与部署”是云服务的承载与部署组织说明，并非第四种即服务分类。服务器、存储设备、网络设备和链路提供物理承载。Region 从地理位置和时延等维度划分区域，AZ 为区域内具有独立基础设施的资源部署与故障域。VPC 为区域级逻辑网络，可连接同区域多 AZ 资源。箭头仅连接层级整体，表示下层能力支撑上层服务，不表示具体产品间的逐项依赖或报文路径。SaaS 为直接使用的软件服务示例，自建云上应用不自动等于 SaaS。MaaS（Model as a Service，模型即服务）作为 AI 模型能力扩展，与平台能力并列示意，不表示固定第四层或所有 MaaS 均可由用户 VPC 私网接入。托管服务的底层资源由服务方管理。本图不表示用户需购买 ECS 或 EVS 才能使用托管服务。
官方资料：
https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpc/overview_region.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/vpc_faq/vpc_faq_0001.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-caf/caf_01_0005.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/resp-pcre/index.html?product=icp
https://support.huaweicloud.com/productdesc-maas/productdesc_maas_0002.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/productdesc-cce/cce_productdesc_0001.html
https://support.huaweicloud.com/productdesc-rds/zh-cn_topic_dashboard.html

## Slide 5
01 VPC 基础与规范
VPC、子网与路由表
地址范围、部署单元和转发路径分别管理
逻辑架构示意，具体配置以实际区域、版本与网络路径为准
05
VPC 10.20.0.0/16
Web 子网 10.20.20.0/24
Web 服务器 1
Web 服务器 2
App 子网 10.20.10.0/24
App 服务器 1
App 服务器 2
VPC 路由表
子网关联决定实际生效范围
VPC
承载地址空间
与逻辑网络边界
子网
组织业务层与容量
划分后仍需访问控制
路由表
核对子网实际关联
避免修改到未生效的表
Notes: 产品层面的 VPC、子网、路由和安全组职责来自华为云文档。右列为建议的内部规范。不同 VPC 默认隔离，同一 VPC 不同子网默认具备互通的网络基础，访问仍受安全策略影响。不要把子网划分等同于完成安全隔离。
本节为逻辑架构示意，非真实控制台或生产环境。图中关系配合右侧配置要点解释，产品限制以对应来源为准。
参考资料：
VPC 网络规划与隔离
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/helppanel-vpc/vpc_help_0002.html
VPC 访问控制概述
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0052003963.html

## Slide 6
01 VPC 基础与规范
HEDS 平台的两种网络交付模式
同一套华为云 VPC 能力，面向用户提供自主网络与预定义网络两种交付方式
“经典网络 / VPC 小网”为平台定义，底层均为华为云 VPC。不同用户小网网段重叠，跨小网互联前需解决地址冲突。
05
VPC 网络（小网）
用户自主订阅、规划子网、策略管控
用户 A
192.168.0.0/16
用户 B
192.168.0.0/16
每个用户 VPC 的网段固定为 192.168.0.0/16
用户自主规划子网并部署云资源
经典网络（大网）
用户选择网络分区，平台自动调度
网络分区 A
平台预定义 VPC
网络分区 B
平台预定义 VPC
平台从 10.0.0.0/8 规划各分区 VPC
用户仅在购买资源时选择分区
分区 VPC 与子网由平台统一管理
华为云原生 VPC
VPC / 子网 / 路由表 / 安全组
Notes: 平台架构口径来自用户提供的业务规则，非华为云原生的两类网络产品。上层平台以华为云 VPC 为底座，提供 VPC 小网与经典网络两种交付模式。用户确认：每个用户 VPC 固定 192.168.0.0/16，由用户自定义购买、规划与管理；因此不同用户 VPC 存在网段重叠，不应默认以普通路由实现直接互通。经典网络由平台从 10.0.0.0/8 预定义各网络分区的 VPC；用户只能在购买云服务资源时选择网络分区，由平台调度。图中的用户 A/B、分区 A/B 是关系示意，不表示真实生产标识、数量或已互通。

## Slide 7
01 VPC 基础与规范
经典网络的分区调度与子网承载
平台预定义分区 VPC，部分分区按资源类型配置 IaaS、PaaS、RDS 子网
IaaS / PaaS / RDS 为平台子网用途标签，不改变 CCE、RDS 等产品的云服务分层。分区间互通需另行设计。
06
购买云服务资源
选择网络分区
平台自动调度
按所选分区调度网络资源
服务器侧通用区 VPC
平台在该 VPC 内按用途预建子网，再通过网络标签实现不同服务的网络资源调度
IaaS 子网
基础计算资源
如：ECS、BMS 等
PaaS 子网
高阶服务资源
如：CCE、SFS 等
服务专属子网
特殊服务资源
如：RDS 等
更多网络分区 VPC
其他预定义 VPC
子网与资源池按分区规划
PaaS 子网和服务专属子网仅在部分网络分区中按需提供
Notes: 平台架构口径来自用户提供的业务规则。经典网络由平台预先划分不同网络分区的 VPC，地址来自 10.0.0.0/8。购买资源时由用户选择分区、平台进行调度。部分经典网络分区按资源用途设置 IaaS 子网发放计算资源、PaaS 子网发放高阶服务资源（例如 CCE）、RDS 子网发放数据库资源。图中的三类标签是平台子网用途，不改变云服务产品的标准分层；不意味着所有分区都采用同样子网结构。未提供生产分区 CIDR、子网掩码、调度细节或互联关系，因此图中不杜撰这些配置。

## Slide 8
01 VPC 基础与规范
VPC 网络与经典网络的互通及安全管控
本平台通过私网 NAT 中转地址接入经典网络，并按通信场景划分安全控制职责
VPC 小网
192.168.0.0/16
私网 NAT
绑定 10.x 中转 IP
防火墙
执行相应访问策略
经典网络
10.0.0.0/8 内的分区
VPC 小网与经典网络通信，必须绑定私网 NAT 提供的 10.x 中转 IP。
通信场景 | 安全控制组合 | 重点核验对象
VPC 网络之间 | 网络 ACL + 安全组 | VPC 子网 / 两端资源实例
VPC 网络绑定的中转 IP 与经典网络之间 | 防火墙 + 安全组 | 两端资源实例
经典网络之间 | 防火墙 + 安全组 | 两端资源实例
经典网络资源实例关联的安全组通常默认允许内网互通。中转 IP 仅解决地址接入，访问仍需满足相应控制层的授权要求。
07
Notes: 依据用户提供的平台接入及安全分工规则编制。VPC 小网每个用户 VPC 固定使用 192.168.0.0/16；与经典网络通信，只能绑定私网 NAT 提供的 10.x 中转 IP。该要求属于本上层平台的接入规范，不推广为华为云所有 VPC 的通用强制限制。
安全分工：VPC 小网之间使用安全组和网络 ACL。绑定的 10.x 中转 IP 之间、中转 IP 与经典网络之间，以及经典网络之间，使用防火墙加安全组。图中防火墙沿用材料的统一 CFW 图标，表达平台防火墙控制点。
图示为平台逻辑路径和安全控制职责，不给出具体生产 IP、端口、NAT 规则类型或底层连接方式。双向连线表达通信关系，不表示已自动放行。安全控制组合不等于默认网络可达，网络连接、地址规划和访问授权仍需按平台能力核验。

## Slide 9
01 VPC 基础与规范
VPC 网络通信条件与默认连通行为
地址、双向路由与安全策略共同决定连通性，应用还需正常监听
三项基础检查分别核验，端到端还需服务监听正常并完成真实业务测试。
08
地址正确
确认访问的目标 IP 为内网已规划的 10.x 地址。
路由可达
通过执行 Ping 命令确认访问的目标 IP 地址是否路由可达。
策略允许
通过执行 Telnet 命令确认访问的目标 IP 后端服务端口是否开放。
同一 VPC
默认网络路由互通，无需申请防火墙策略。
不同 VPC
默认不互通，需选择对等连接、ER 或 VPCEP 等适合的连接方式建立网络连接，所有跨 VPC 访问请求均需申请防火墙策略。
Notes: 参考资料（2026-10-18 核验）：
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/vpc_faq/vpc_faq_0001.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0052003963.html

## Slide 10
01 VPC 基础与规范
VPC 如何实现逻辑网络
网络虚拟化与 SDN 思路：控制面管理逻辑配置，数据面执行隔离与转发
原理示意：华为云公开说明使用隧道技术隔离 VPC。图中控制面与数据面为通用原理模型。
06
配置入口
控制台 / API
控制面
维护逻辑对象，计算并分发转发与隔离策略
VPC / 子网 / 网卡 / 路由表 / 访问控制
数据面
执行隔离与转发，承载真实业务流量
源实例
逻辑网络内的受控转发
目标实例
共享底座
物理网络和虚拟化设施
支撑多个隔离的 VPC。
隔离与加密
逻辑隔离依赖隧道与转发策略；敏感业务仍需 TLS 等加密。
Notes: 控制面接收控制台或API配置，维护VPC、子网、网卡和路由等逻辑对象，再将相关转发与隔离策略交给数据面执行。数据面按这些策略转发业务包，并保持不同VPC的逻辑隔离。共享物理基础设施不等于共享租户地址空间。华为云产品优势文档公开描述了隧道技术，不在方案中推断具体区域使用的交换芯片、宿主机模块或私有封装。强调配置生效和实际流量路径都需要验证。隧道隔离也不能直接当作业务加密。
官方参考资料（核验日期 2026-10-17）：
VPC产品优势
https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpc/overview_0004.html
什么是VPC
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/vpc_faq/vpc_faq_0001.html

## Slide 11
01 VPC 基础与规范
Overlay 与 Underlay：逻辑网络与承载网络
封装把租户报文放入隧道，底层 IP 网络负责送达隧道对端
VXLAN 为 RFC 7348 标准技术示例，用于解释原理，不指认华为云具体区域的内部封装。
07
租户源实例
内层私网报文
租户目标实例
解封装后交付
Overlay：租户逻辑网络
标准隧道封装示意
外层隧道地址
逻辑网络标识
原始租户报文
Underlay：共享的物理 / IP 承载网络
排障范围
先查 VPC 路由、安全组和服务日志；底层承载异常联系云侧支持。
Notes: Overlay是面向租户的逻辑网络，Underlay是承载它的底层网络。以RFC7348 VXLAN为标准示例：源端封装逻辑网络内的报文并带上网络标识，外层地址用于在底层IP网络中运输，隧道对端解封装后交付目标。图中包结构为概念简图，省略Ethernet、UDP等完整协议字段，不可当成抓包模板。私网业务地址与外层隧道地址职责不同。网络隔离与加密分别设计，应用敏感通信仍应按要求使用TLS或其他适当加密。排障时用户主要检查自己可见的VPC路由、安全组和服务日志，底层承载异常联系云侧支持。
官方参考资料（核验日期 2026-10-17）：
RFC 7348 VXLAN
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7348.html
VPC产品优势
https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpc/overview_0004.html

## Slide 12
01 VPC 基础与规范
VPC 约束：区域、地址与子网容量
先确定互联边界和容量，再创建长期使用的网络资源
主网段变更存在区域与 API 条件差异，扩容应先评估扩展网段和关联资源。
10
检查对象 | 服务约束 / 注意事项 | 规划动作
Region 范围 | 每个 Region 分别建立 VPC | 跨 Region 单独设计 CC / ER 连接
VPC 主网段 | 变更受支持条件与资源依赖约束 | 先查当前能力，扩容评估扩展网段
互联地址 | 整网对等连接两端网段不能重叠 | 统一管理未来互联的地址池
子网范围 | 属于 VPC 地址空间，子网间不重叠 | 预留后续业务与服务地址
可用 IP | 192.168.0.0/24 示例预留 .0、.1、.253、.254、.255 | 共 251 个可分配地址 仍以实际子网可分配数为准
Notes: 本节针对IPv4示例场景。VPC归属Region，跨Region需要专门互联。主网段并非普通可随时调整参数，官方修改说明含API条件与扩展网段能力差异，变更前核对当前区域和资源支持。整网对等连接示例要求两端VPC网段不重叠。子网网段需要符合VPC的主或扩展网段范围，且同VPC子网不能重叠。官方创建子网示例192.168.0.0/24预留.0、.1、.253、.254、.255，可用于该示例的地址为251个。不要把/24的256个地址都计入业务容量，系统预留和实际可分配地址以当前界面为准。地址规划还应预留负载均衡、容器节点和扩容使用量。
官方参考资料（核验日期 2026-10-17）：
VPC规划
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0001.html
修改VPC信息
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_vpc_0007.html
创建子网
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748726.html
连通整个VPC网络的对等连接配置示例
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_peering_0009.html

## Slide 13
01 VPC 基础与规范
VPC 子网网段规划
地址池优先采用 RFC 1918 私网段，统一核对 VPC、IDC、VPN 与容器网段
示例地址不代表可直接套用的企业地址池。可分配 IP 数需扣除平台保留地址
12
10.20.0.0/16
生产应用地址池
台账关联区域、环境、业务、
负责人和工单。
互联前统一查冲突，
/24 容量扣除平台保留地址。
子网用途 | 示例网段
应用服务 | 10.20.10.0/24
Web 入口 | 10.20.20.0/24
后续扩展 | 预留未分配范围
Notes: 以上网段仅为演示，不应直接复制到企业地址池。检查所有将互联的 VPC、IDC、VPN 客户端网段和容器地址池。华为云建议使用 RFC 1918 私有地址并避免互通网络之间的冲突。/24 理论地址数与可分配 IP 数不同，要扣除平台保留地址，不应按 256 个业务 IP 规划。主网段与子网变更有约束，扩展网段能力需结合实际产品条件判断。
参考资料：
VPC 网络规划建议
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0001.html

## Slide 14
01 VPC 基础与规范
业务场景与网络信任域
订单服务跨 VPC 访问自建 ECS 数据库，该场景默认无 NAT 或代理
地址为虚构示例。图中连接表示批准的业务关系，详细 ER 引流见第 57 页
13
生产应用 VPC
Web / App 子网
生产数据 VPC
DB 子网
运维 VPC
堡垒机
TCP 3306
TCP 22 · 管理连接
测试 VPC
测试服务器
默认无互访授权
10.20.10.15
10.30.20.10
应用
10.20.10.15
所在 VPC 10.20.0.0/16
数据
10.30.20.10
仅需 TCP 3306
运维
堡垒机发起管理连接
测试环境另行隔离
Notes: 预期分析结论是否定的。强调数据库为自建 ECS 服务，不套用到所有托管数据库的网络路径。后续练习均基于此假设，不包含容器网络、代理或 NAT，除非题目特别说明。
本节为逻辑架构示意，非真实控制台或生产环境。图中关系配合右侧配置要点解释，产品限制以对应来源为准。

## Slide 15
01 VPC 基础与规范
安全访问控制的职责与使用场景
先确定需要保护的对象，再选择控制层
这些控制层共同作用。实际路径、关联对象与接入状态需要分别核验。
14
控制层 | 保护对象 | 主要职责 | 典型使用场景
安全组 | 关联实例 | 实例入出方向访问约束 | VPC 网络数据库仅允许特定应用源访问
网络 ACL | 关联子网 | 对子网实施整体访问约束 | VPC 子网内的云资源仅允许特定源访问
CFW | 已接入的网络边界 | 统一访问策略、检测与日志 | 经典网络跨网络分区访问 / 互联网访问
WAF | HTTP(S) Web 应用 | 识别并拦截 Web 应用攻击 | 网站入口的 SQL 注入防护
业务示例
TCP 3306 访问需核对源安全组出方向、目的安全组入方向、CFW 与服务监听。
Notes: 安全组保护关联实例，网络 ACL 对关联子网实施访问约束，CFW 对已接入的网络边界做统一管控与检测，WAF 面向 HTTP(S) Web 应用防护。本节只比较作用对象与任务，不把不同产品视为可相互替代。TCP 3306 示例访问应核对 CFW 和数据库安全组等实际控制层。产品依据来自华为云官方文档。
参考资料：
VPC 访问控制策略比较
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0052003963.html
网络 ACL 概述
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/acl_0001.html
WAF 与 CFW 的职责区别
https://support.huaweicloud.com/waf_faq/waf_01_0354.html

## Slide 16
01 VPC 基础与规范
路由审核需要看实际命中的路径
VPC 默认路由指向 ER 存在场景约束，需与 ER 内部引流路由分别判断
下表为示例配置。每次变更都需确认子网关联、去回程与更具体路由的影响
15
目的网段 | 下一跳 | 审核判断
10.30.0.0/16 | ER | 预期跨 VPC 检查路径
10.30.20.0/24 | 旧对等连接 | 更具体目标范围可能走旧路径
01 子网关联
核对子网实际关联，
确认修改的表会生效。
02 实际命中
对具体目标查更具体路由，
核对真实下一跳。
03 双向验证
核验去回程；涉及 EIP 等服务，
另查默认路由兼容性。
Notes: 先检查关联，再看目的网段与下一跳。华为云对部分包含 EIP、ELB、NAT 网关等场景明确提醒，VPC 表中使用指向 ER 的 0.0.0.0/0 可能无法覆盖预期流量，因此演示使用明确对端网段。不要将 ER 内部关联表的默认引流路由与 VPC 侧默认路由限制混为一谈。
参考资料：
ER 引流配置（新版）
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0269.html
VPC默认路由的ER产品约束核验来源：https://support.huaweicloud.com/er_faq/er_01_0121.html

## Slide 17
01 VPC 基础与规范
运维接入与公网暴露
生产管理集中接入并审计；经 NAT、WAF、CDN 或代理后需核对观测源地址
图示为建议的组织基线，具体接入方式需结合企业现有架构
16
运维终端
VPN
堡垒机
生产 VPC
身份认证与操作审计
任意公网来源
管理端口
直接公网管理默认不开放
入口
通过 VPN 或企业批准
的方式接入
运维
堡垒机控制身份、
目标与操作权限
暴露面
IPv4 / IPv6 都需验证，
临时公网管理按例外限时。
Notes: 左列均为管理建议，不代表用户当前架构。重点讲实际源地址：经 WAF、CDN 或代理时，CFW 看到的地址可能与终端用户不同。公网禁开管理端口可以写入建议基线，但紧急访问需要受控例外，不能把直接公网管理当常态。按实际场景核对 IPv4 与 IPv6，不能只检查一个地址族。
本节为逻辑架构示意，非真实控制台或生产环境。图中关系配合右侧配置要点解释，产品限制以对应来源为准。
参考资料：
企业上云安全建设指南
https://www.huaweicloud.com/securecenter/compliance/compliance-center/on-cloud/guidance.html
互联网边界防护规则
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0271.html

## Slide 18
02 网络互联与安全加固
VPC 网络互联方式
先区分整网互联、服务访问、云下接入与公网访问
连接服务解决可达路径。源端、目的端安全策略以及 CFW 覆盖需要另外验证。
17
需求范围 | 主要连接方式 | 关键区别
同 VPC | 子网与本地路由 | 检查子网关联路由和访问控制
同 Region 跨 VPC | 对等连接 / ER | 分别管理直连关系或集中路由
私网服务访问 / 地址转换 | VPCEP / 私网 NAT | 终端节点访问服务，或中转 IP 地址映射
跨 Region | CC 中心网络 + ER | 区域 ER 接入中心网络并分配带宽
IDC / 分支接入 | VPN / 云专线 DC | 规划云下路由、地址与接入冗余
公网访问 | EIP / 公网 NAT 等 | 核对公网暴露面与转换后的地址
Notes: 同VPC子网通信使用本地网络能力，跨VPC不应一律使用ER。对等连接适用于同Region的VPC互联。ER提供区域内的集中路由连接，便于多VPC统一规划。VPCEP将指定服务私网发布给消费者，消费者不因此获得整个服务VPC的任意访问权。CC中心网络通过各Region的ER做跨Region互联。云下IDC接入可使用VPN或专线DC，并按拓扑接到ER等服务。公网入出方向可用EIP、公网NAT等产品，但各产品能力和安全边界不同。全方案后续案例均采用私网地址，避免混入公网出口的地址转换逻辑。
官方参考资料（核验日期 2026-10-17）：
什么是VPC
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/vpc_faq/vpc_faq_0001.html
对等连接概述
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0046655036.html
跨VPC终端节点配置（同一账号）
https://support.huaweicloud.com/qs-vpcep/vpcep_02_0200.html
中心网络连接跨区域ER
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cc/cc_03_1010.html
ER产品介绍
https://support.huaweicloud.com/productdesc-er/er_01_0002.html
新增私网NAT资料（2026-10-18核验）：
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-natgateway/nat_bp_0006.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-natgateway/nat_privatenat_0001.html

## Slide 19
02 网络互联与安全加固
跨 VPC 连接产品的概念与分工
先区分网络互通、服务接入与私网地址转换，再设计路由和授权
私网 NAT 用中转 IP 完成地址映射，路由要求按具体方案判断，安全与 CFW 覆盖仍需验证。
18
产品 | 核心概念 | 作用范围与配置重点
对等连接 VPC Peering | 同 Region 的 VPC 之间 建立私网连接关系 | 核验两端实际路由表与访问权限 传递组网需显式配置相关路由
企业路由器 ER | 连接 VPC 或本地网络的 集中路由枢纽 | 通过连接接入网络 使用关联与传播组织路由表
私网 NAT 网关 Private NAT | 同 Region 跨 VPC 私网地址转换 SNAT 转换源，DNAT 映射服务 | 规划中转 IP、转换规则与安全策略 区分 DNAT ELB 与 SNAT 中转组网
VPC 终端节点 VPCEP | 消费端通过终端节点 私网访问已发布的服务 | 按服务授权与端口映射接入 用于指定服务访问
云连接中心网络 CC + ER | 连接不同 Region 的 ER 实现跨区域网络互通 | 区域 VPC 接入本地 ER 中心网络配置连接策略与带宽
Notes: 保留对等连接、ER、VPCEP、CC中心网络的原有分工，增加私网NAT。SNAT转换源地址，DNAT转换目的地址或端口。当前官方同Region跨VPC ELB DNAT案例无需配置路由，传统SNAT访问远端VPC则通过中转VPC和对等连接配套双向路由。不能把无需路由泛化到所有私网NAT场景。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-natgateway/nat_privatenat_0001.html
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-natgateway/nat_bp_0006.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-natgateway/nat_privatenat_0007.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_peering_0009.html
https://support.huaweicloud.com/productdesc-er/er_01_0002.html
https://support.huaweicloud.com/qs-vpcep/vpcep_02_0200.html
https://support.huaweicloud.com/qs-cc/cc_02_0203.html

## Slide 20
02 网络互联与安全加固
互联选型：按访问范围和管理方式判断
同 Region 跨 VPC 访问，先判断需要路由互通还是地址映射
私网 NAT 选型需细分：ELB 服务映射用 DNAT，指定源 IP 访问用 SNAT，重叠网段另行设计。
19
只访问已发布的服务
VPCEP
通过终端节点接入服务入口
同 Region 跨 VPC 地址转换
私网 NAT
DNAT 映射 ELB，SNAT 统一访问源 IP
同 Region 少量 VPC 互访
对等连接
维护两端路由与连接关系
同 Region 多 VPC 集中组网
ER
集中管理路由域和连接
不同 Region 的 VPC 互访
CC 中心网络 + ER
规划区域互联策略与带宽
Notes: 本页为需求到候选产品的选择线索，不表示互斥关系。私网NAT既可为指定服务建立DNAT映射，也可叠加底层连接进行SNAT，实际区域能力、接入条件及安全策略需逐项复核。重叠网段通常需两侧NAT与独立中转网络，不是添加一条SNAT即可解决。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-natgateway/nat_privatenat_0001.html
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-natgateway/nat_bp_0006.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-natgateway/nat_privatenat_0007.html
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-natgateway/privatenat_bestpractice_0003.html

## Slide 21
02 网络互联与安全加固
互联已建立，CFW 检查仍需独立证明
按业务实际路径、转换前后地址和日志证据确认防护范围
连接可达与 CFW 检查分别验收。私网 NAT 映射成功，也不能单独证明流量经过 CFW。
20
对等连接
核对更具体路由是否改变实际下一跳。
私网 NAT
记录转换前后地址，复核安全控制与日志。
VPCEP
核对服务授权、消费源与后端可见地址。
CC + ER
核对区域路由域与跨区域返回路径。
CFW 覆盖核验
实际路径
转换地址
新会话与对应日志
变更验收
各案例独立选型，主路径和故障切换路径都需验证路由、防护与日志。
Notes: 网络连接不等于流量已送CFW。对等连接需核对更具体路由，私网NAT需记录转换前后源目的及实际路径，VPCEP需核对服务授权及后端可见源地址，CC与ER需核对区域路由和返回路径。CFW覆盖依据实际支持边界、路径与对应流量日志证明。本页不宣称DNAT ELB路径天然可被某个VPC边界CFW检查。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-natgateway/nat_bp_0006.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-natgateway/nat_privatenat_0001.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0269.html

## Slide 22
02 网络互联与安全加固
对等连接案例：同 Region 的应用访问数据库
Peering-AB 承载双向路由；仅授权 192.168.1.10 访问目标数据库 192.168.128.20
路由可达范围与业务端口授权范围分别管理。
21
应用 VPC
192.168.0.0/17
应用 ECS
192.168.1.10
数据 VPC
192.168.128.0/17
数据库 ECS
192.168.128.20
Peering-AB
双向网络路径
实际关联路由表 | 目的网段 | 下一跳
应用子网路由表 | 192.168.128.0/17 | Peering-AB
数据子网路由表 | 192.168.0.0/17 | Peering-AB
Notes: 场景为同账号同Region，应用VPC 10.50.0.0/16，应用ECS 10.50.1.10。数据VPC 10.60.0.0/16，数据库ECS 10.60.2.20。建立Peering-AB后两端子网关联的VPC路由表分别添加到对端VPC的路由。源安全组出方向允许必要业务，目的安全组入方向仅允许10.50.1.10/32到TCP3306，同时核验主机防火墙和数据库监听。图中的连线表示逻辑网络路径，不暗示对等连接自动经过ER或CFW。该案例为独立的互联方案演示，生产若要求CFW检查，必须另行按支持架构设计。
官方参考资料（核验日期 2026-10-17）：
对等连接概述
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0046655036.html
连通整个VPC网络的对等连接配置示例
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_peering_0009.html
VPC访问控制概述
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0052003963.html

## Slide 23
02 网络互联与安全加固
对等连接：配置顺序与验收证据
创建连接后，继续完成路由、权限和业务测试
华为云支持按路由配置的对等传递组网。不要把创建连接等同于自动形成全部访问路径。
22
步骤 | 实施与检查 | 通过标准
1 连接状态 | 创建 Peering-AB，按账号关系完成接受 | 连接可用，两端 VPC 选择正确
2 双向路由 | 核对两端子网关联表及目的 / 下一跳 | 到对端的实际命中均为 Peering-AB
3 业务权限 | 核对源出方向、目的入方向与监听 | 仅批准的源主机访问 TCP 3306
4 验收留证 | 新建 3306 / 22 连接并做业务查询 | 3306 与查询成功，22 不获额外放行
传递组网
另行配置中转路由并审查安全边界，不能仅凭两条对等连接判断可达。
Notes: 依次检查连接是否已接受和可用、两端实际关联VPC路由表是否具备相应路由、两端安全组和服务监听是否满足审批。正向测试TCP3306并执行数据库只读查询，负向测试TCP22且不增加额外宽泛授权。对等连接没有自动的CFW送检含义。本节特别强调华为云官方2026年9月文档明确支持基于路由配置的对等传递：若A-B和A-C已建连接，可在B和C的路由表分别指向对应对等连接，由A转发。不要套用其他云平台的不可传递结论。本例堂只配置A-B两VPC，复杂传递组网须单独审核路由、地址、安全域与支持条件。
官方参考资料（核验日期 2026-10-17）：
连通整个VPC网络的对等连接配置示例
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_peering_0009.html
对等连接概述
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0046655036.html
VPC访问控制概述
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0052003963.html
关键结论已列于正文，无需依赖备注。

## Slide 24
02 网络互联与安全加固
对等连接的传递路由示例
华为云支持显式配置传递路由。本例 B 经 A 访问 C，需核对三端路由。
独立 IPv4 组网示例。整网互联要求网段不重叠，访问权限与 CFW 覆盖另行核验。
23
VPC-B
10.52.0.0/16
VPC-A
10.51.0.0/16
VPC-C
10.53.0.0/16
Peering-AB
Peering-AC
路由表 | 目的网段 | 下一跳
B 表 | 10.53.0.0/16 | Peering-AB
A 表 | 10.52.0.0/16 | Peering-AB
A 表 | 10.53.0.0/16 | Peering-AC
C 表 | 10.52.0.0/16 | Peering-AC
Notes: 参考资料（2026-10-18 核验）：
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_peering_0009.html

## Slide 25
02 网络互联与安全加固
对等连接：约束限制与业务建议
适合不同VPC 网络互访，地址、路由与跨账号协作需提前确认
生产发布前保留双方路由、安全策略与连接状态，确保变更和回退可追溯。
24
关注点 | 约束与实际业务风险 | 使用建议
连接范围 | 仅同 Region 两个 VPC 间只能建立一条对等连接 | 少量 VPC 可采用 连接增多时评估 ER 集中管理
地址规划 | 互通子网不能重叠 CCE 还需检查容器网段 | 统一维护地址台账 重叠场景评估 NAT 或服务级接入
路由与权限 | 连接已创建，不代表业务已放通 仍需两端有效路由与实例授权 | 按批准的子网配置双向路由 核对实际关联路由表与源目的安全组
传递路由 | 传递组网需显式配置相关路由 | 逐段核对去程与回程
跨账号协作 | 需对端账号接受连接 删除连接或修改路由影响通信双方 | 仅接受可信账号申请 登记双方负责人、变更窗口与回退前态
Notes: 使用限制来源于华为云对等连接概述及跨账号创建指南。对等连接只连同Region，两VPC之间只能一条。互通子网不能重叠，容器网段需纳入IP规划。VPC大网段重叠但互通子网不重叠的情况按官方专项示例配置，不笼统宣称所有VPC CIDR重叠都不支持。华为云支持显式配置传递组网，不应误用其他云的不可传递规则。建议均为企业治理建议。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0046655036.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0046655038.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_peering_0011.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_peering_0009.html

## Slide 26
02 网络互联与安全加固
ER：约束限制与集中组网建议
路由关联、路由传播和业务兼容性共同决定互通与隔离效果
普通互通与集中 CFW 检查使用不同的路由设计，不能直接复用默认关联、传播设置。
25
关注点 | 约束与实际业务风险 | 使用建议
关联与传播 | 一个连接仅关联一张 ER 路由表 可向多张路由表传播路由 | 按业务域划分路由表 只传播需要互通的业务路由
地址与选路 | 重叠前缀可能引起冲突 更具体路由或同前缀优先级会改变路径 | 接入前核对 VPC、子网与容器地址 检查有效路由，避免只看路由条目存在
默认路由 | EIP、ELB、NAT、VPCEP 等场景 0.0.0.0/0 指 ER 可能无法按预期转发 | 使用明确的业务目的前缀 按服务兼容性评估中转 VPC 组网
集中安全检查 | 默认传播可能跨越隔离域 或让业务绕开预期 CFW 检查 | 按 CFW 方案配置关联与传播 去程、回程与备用路径一起核验
业务连续性 | 直接接入需检查服务兼容性 切换、扩缩容等可能影响部分长连接 | 客户端配置超时与重连 上线前检查连接、路由配额及切换行为
Notes: 关联与传播限制来源于ER原理、关联概述和路由概述。每连接只能关联一个路由表，但可向多个路由表传播。VPC/CFW连接不能仅依赖关联自动学习ER路由回到VPC。ER约束文档指出共享型ELB、VPCEP、私网NAT、DCS和混合云DNS等场景不建议业务VPC直接接ER，需核验服务兼容性并优先评估中转方案。带EIP或存在ELB、NAT、VPCEP、DCS的业务VPC不建议用0/0指ER。相关切换可能影响长连接，客户端应重连。建议按需传播和灰度变更为治理建议。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/usermanual-er/er_01_0030.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/productdesc-er/er_01_0011.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-er/er_01_0040.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/productdesc-er/er_01_0006.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0269.html

## Slide 27
02 网络互联与安全加固
私网 NAT：同 Region 跨 VPC 的地址映射
通过中转 IP 建立私网访问入口，按需求选择 DNAT 或 SNAT
中转 IP 是私网地址，不使用 EIP。重叠网段需单独规划两侧 NAT 与中转网络，不能套用普通互通配置。
26
DNAT：映射服务入口
跨 VPC 访问指定 ELB 服务
消费端访问本 VPC 的中转 IP
SNAT：统一访问源 IP
多个业务实例共享指定私网源地址
远端按中转 IP 授权与审计
方案要素 | DNAT 访问跨 VPC ELB | SNAT 访问远端 VPC
网关与中转 IP | 网关在提供方 VPC 中转 IP 在消费方 VPC | 网关在业务 VPC 中转 IP 在中转 VPC
网络与路由 | 官方 ELB 案例无需另配路由 不展开两个 VPC 的整网互通 | 中转 VPC 通过对等连接接入远端 业务去程与远端回程配套配置
验收对象 | 映射协议、端口与 ELB 后端健康 | SNAT 命中、中转源 IP 与双向路径
Notes: 私网NAT为私网地址转换服务。DNAT是远端访问本端映射服务，SNAT是本端转换源地址访问远端。方案A按官方跨VPC ELB案例，NAT位于提供方VPC，中转IP位于消费方VPC，无需配置路由。方案B按官方SNAT快速入门与连接指南，NAT位于业务VPC，中转IP位于中转VPC，再通过对等连接到远端VPC，并配套路由。两方案独立示意。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-natgateway/nat_privatenat_0001.html
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-natgateway/nat_bp_0006.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-natgateway/nat_privatenat_0007.html
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-natgateway/privatenat_bestpractice_0003.html

## Slide 28
02 网络互联与安全加固
DNAT 案例：跨 VPC 访问私网 ELB
同一 Region 内，以消费方中转 IP 映射提供方 ELB 的 TCP 80 服务
依据华为云跨 VPC ELB 最佳实践重绘。该 ELB 案例无需另配路由，不代表任意目标或所有 NAT 场景均如此。
27
VPC-A 消费方
应用 ECS-A
10.70.1.20
中转 IP
10.70.1.144:80
VPC-B 提供方
私网 NAT
DNAT：TCP 80
私网 ELB
10.80.1.10:80
后端 ECS-B 10.80.1.20:80
逻辑映射
配置与验证
中转 IP 选 VPC-A，NAT 选 VPC-B
DNAT 选择 ELB，验证端口与后端健康
能力边界
同一 ELB 仅支持一个 VPC 内的一条 DNAT 规则
多消费 VPC 分别映射同一 ELB 不受支持
Notes: 基于华为云官方最佳实践，虚构示例地址改为VPC-A 10.70.0.0/16，消费子网10.70.1.0/24，中转IP10.70.1.144；VPC-B 10.80.0.0/16，私网ELB 10.80.1.10，后端10.80.1.20。NAT部署于提供方VPC-B，中转IP属于消费方VPC-A，DNAT实例类型选择负载均衡器，TCP80映射到ELB业务端口80。官方明确该实践无需配置路由。同一个ELB仅支持在一个VPC内创建一个DNAT规则访问，不支持多消费VPC分别以多个中转IP映射该ELB。图为逻辑请求路径，非底层网络实现。安全策略按实际可见源与批准范围核验，后端需允许ELB转发和健康检查。本例不复用官方示例的允许所有IP作为生产建议。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-natgateway/nat_bp_0006.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-natgateway/nat_privatednat_0001.html

## Slide 29
02 网络互联与安全加固
SNAT 案例：以指定私网源 IP 访问远端 VPC
同一 Region 内，业务源地址经私网 NAT 转换后，通过中转 VPC 和对等连接访问
地址为虚构示例。返回流量按 NAT 会话反向转换，远端独立发起访问需另行配置 DNAT 或其他接入方案。
28
业务 VPC-A
10.60.0.0/16
中转 VPC-T
10.61.0.0/24
远端 VPC-B
10.62.0.0/16
源 ECS
10.60.1.20
私网 NAT
SNAT 统一源 IP
中转 IP
10.61.0.10
目标服务
10.62.1.10:443
由中转 VPC 的
对等连接到远端
Peering
转换前：源业务地址
10.60.1.20 访问 10.62.1.10:443
转换后：远端可见源
10.61.0.10 访问 10.62.1.10:443
Notes: 本页由官方SNAT快速入门与连接其他VPC指南组合为同Region示例。业务VPC-A为10.60.0.0/16，源10.60.1.20。私网NAT属于业务VPC-A。中转VPC-T为10.61.0.0/24，中转IP10.61.0.10。远端VPC-B为10.62.0.0/16，目标10.62.1.10:443。SNAT选择源业务子网与中转IP。中转VPC-T通过对等连接连到VPC-B，VPC-A到10.62.0.0/16下一跳私网NAT，中转VPC-T到该目标下一跳对等连接，VPC-B回10.61.0.10/32下一跳同一对等连接。私网NAT基于会话对返回报文反向转换。远端安全策略核对SNAT后的10.61.0.10，不把10.60.1.20当作远端实例可见源。示例不涉及重叠网段，实际应核对中转地址和路由目标无冲突。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-natgateway/nat_privatenat_0001.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-natgateway/nat_privatenat_0007.html
https://support.huaweicloud.com/qs-natgateway/nat_qs_0019.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-natgateway/nat_privatesnat_0001.html

## Slide 30
02 网络互联与安全加固
私网 NAT：路由、安全与访问验收
SNAT 中转组网逐段查路由，DNAT ELB 按服务映射与监听配置验收
NAT 地址转换与安全授权分别配置。CFW 是否检查此流量，应以实际路径、转换地址及对应日志证明。
29
SNAT 检查对象 | 示例配置或验证重点
业务 VPC-A 路由表 | 目的 10.62.0.0/16，下一跳私网 NAT
中转 VPC-T 路由表 | 目的 10.62.0.0/16，下一跳对等连接
远端 VPC-B 回程路由 | 目的 10.61.0.10/32，下一跳同一对等连接
安全策略与应用监听 | 源端允许批准访问，远端按转换后的源 IP 放行 443
正反验证与审计 | 批准的 443 成功，未批准端口拒绝，记录转换地址与日志
DNAT ELB 验收
映射端口、监听器与后端健康同时正常
禁止把该案例的免配路由要求泛化
容量与配置限制
每子网仅一条 SNAT，核验规则数与连接数
重叠网段按双侧 NAT 与中转网络设计
Notes: 前三条路由对应上一页SNAT例，全部是VPC实际关联路由表条目，不是ER路由。中转IP回程下一跳为对等连接。DNAT访问ELB不照搬SNAT的路由清单。新增DNAT规则应限制映射协议端口，源侧安全组出方向与目标侧安全控制按真实可见地址授权，ELB后端健康检查和服务监听另行检查。私网NAT并非自动连接CFW，需验证路径与日志。每子网只能添加一条SNAT规则、DNAT全端口与具体端口不能共用同一中转IP等规则应以当前控制台与用户指南核验。SNAT和DNAT中转IP共用限制在官方旧最佳实践和现行DNAT指南存在差异，此处不将旧限制写成统一要求。重叠网段需按官方两侧NAT与独立中转网络设计。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/qs-natgateway/nat_qs_0019.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-natgateway/nat_privatesnat_0001.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-natgateway/nat_privatednat_0001.html
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-natgateway/privatenat_bestpractice_0003.html
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-natgateway/nat_bp_0006.html

## Slide 31
02 网络互联与安全加固
私网 NAT：业务使用的限制与建议
上线前同时确定映射范围、可见源地址、连接容量与运维责任
私网 NAT 不替代应用鉴权，地址映射表应随发布、变更和资源回收同步维护。
30
关注点 | 约束与实际业务风险 | 使用建议
方案边界 | DNAT ELB 免配路由仅限该官方案例 同一 ELB 不支持多消费 VPC 分别映射 | 按目标类型核验区域支持能力 多消费者接入同时比较 VPCEP
可见源与审计 | SNAT 后远端看到中转源 IP 多个实例共享源 IP，不能据此区分原主机 | 安全规则按实际可见地址配置 结合请求标识与访问日志关联业务来源
重叠网段 | 普通 SNAT 与对等连接不能直接解决 两侧重叠子网的主机互访 | 按官方方案设计双侧 NAT 与中转网络 只向业务提供已批准的映射入口
规则与端口 | 每子网仅一条 SNAT DNAT 全端口与具体端口不可共用中转 IP | 按系统维护协议、端口与中转 IP 台账 优先发布必要端口，变更前检查冲突
容量与生命周期 | 规则数、并发连接与转换资源有上限 闲置映射或误删中转 IP 会产生风险 | 按峰值连接数压测并设置告警 删除前检查调用方，保留映射回退配置
Notes: DNAT ELB限制、SNAT每子网一条、DNAT全端口与具体端口互斥同中转IP来自现行用户指南。重叠子网互访按官方双侧NAT及独立中转网络方案处理。NAT转换源地址后仅凭远端源IP不能区分共享映射的原始实例，应结合应用请求标识及可用访问日志关联，不能承诺该产品在所有区域必然提供逐会话转换日志。容量测试、端口保留、映射台账、回收和回退为企业使用建议。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-natgateway/nat_privatenat_0001.html
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-natgateway/nat_bp_0006.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-natgateway/nat_privatesnat_0001.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-natgateway/nat_privatednat_0001.html
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-natgateway/privatenat_bestpractice_0003.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-natgateway/nat_privatenat_0002.html

## Slide 32
02 网络互联与安全加固
VPCEP 案例：私网消费另一个 VPC 的 API
消费端主动访问已发布服务，响应返回；VPCEP 不提供两端任意地址互访
同账号、同 Region 连接示例。消费者发起到服务端的访问，响应沿该连接返回。
31
消费 VPC
10.70.0.0/16
业务 ECS
发起 HTTPS 请求
接口型终端节点
私网 IP 10.70.1.10
终端节点服务
TCP 443 映射至服务入口
服务 VPC
10.80.0.0/16
私网 ELB
监听 TCP 443
后端 ECS
API 应用服务
访问范围
终端节点暴露指定服务和端口，消费者无需获得服务 VPC 的整网路由。
Notes: 业务方只需要访问HTTPS API，不需要服务VPC全网互通。消费VPC 10.70.0.0/16中的ECS访问接口型终端节点10.70.1.10。服务方在10.80.0.0/16的服务VPC部署私网ELB及后端ECS，并将ELB发布为终端节点服务。端口映射设置TCP443到443，ELB监听与后端协议按真实业务配置。本图用一个统一服务入口表示协议流程，地址均为示例虚构值。终端节点与服务需要满足同Region及相应项目条件。只有终端节点侧可主动向已发布服务发起，不能由此推断双方VPC任意地址均互通。跨账号额外配置服务账号白名单与授权。
官方参考资料（核验日期 2026-10-17）：
跨VPC终端节点配置（同一账号）
https://support.huaweicloud.com/qs-vpcep/vpcep_02_0200.html
跨VPC终端节点配置（不同账号）
https://support.huaweicloud.com/qs-vpcep/vpcep_02_0203.html

## Slide 33
02 网络互联与安全加固
VPCEP 的授权层次与后端源地址
同一个访问请求，在服务接入、消费源控制和后端接收三个层次分别核验
本例采用 ELB 后端，端口映射为 TCP 443 到 443；其他后端按对应文档确认。
32
控制层 | 控制什么 | 本例检查重点
服务接入授权 | 谁能建立终端节点连接 | 跨账号服务账号白名单 开启连接审批时，由服务方接受连接
消费源控制 | 哪些消费源可访问终端节点 | 终端节点访问控制白名单 填写批准的消费端 CIDR
ELB 后端接收 | 后端是否接收转发的业务流量 | 允许 198.19.128.0/17 的必要端口 ELB 访问控制开启时同步放通
真实客户端 IP
ELB 作为终端节点服务后端时，不支持获取真实客户端地址。
按该场景的转发源地址配置后端规则，消费源限制放在终端节点侧核验。
Notes: 参考资料（2026-10-18 核验）：
https://support.huaweicloud.com/qs-vpcep/vpcep_02_0200.html
https://support.huaweicloud.com/qs-vpcep/vpcep_02_0203.html

## Slide 34
02 网络互联与安全加固
VPCEP：授权、端口映射与后端放行
服务能被发现、连接能被接受、后端能接收转发流量，分别核验
本例采用 ELB 后端。其他后端需按对应文档确认源地址及安全策略。
33
检查层 | 配置项 / 操作 | 验证重点
服务发布 | 私网 ELB，TCP 443 映射至 443 | 服务对象、映射与监听一致
连接授权 | 同 Region / 项目，按需审批连接 | 跨账号另配服务账号白名单
消费端访问 | 终端节点访问控制白名单 | 仅允许批准的消费源 CIDR
ELB 后端 | 放通 198.19.128.0/17 的必要业务端口 | ELB 访问控制开启时同步核验
业务验收 | 访问终端节点 IP / 内网域名的 443 | 应通、应拒绝与后端健康均通过
Notes: 先发布终端节点服务，关联正确ELB并设置TCP443到443的端口映射。消费者在符合Region与项目条件的VPC中建立接口型终端节点。若服务启用了连接审批，服务方需要接受连接；跨账号还要把消费者账号加入服务白名单。终端节点访问控制白名单填写允许的消费源CIDR。官方同账号快速入门要求ELB的后端安全组放通198.19.128.0/17，ELB开启访问控制时也需允许此地址范围，且ELB后端无法取得真实消费端IP。实际规则还应限定必要协议与服务端口，不能为了放通网段开放所有业务端口。验收既检查终端节点IP或内网域名的443成功，也验证未经授权的消费源和未发布服务端口不会获得额外访问。
官方参考资料（核验日期 2026-10-17）：
跨VPC终端节点配置（同一账号）
https://support.huaweicloud.com/qs-vpcep/vpcep_02_0200.html
跨VPC终端节点配置（不同账号）
https://support.huaweicloud.com/qs-vpcep/vpcep_02_0203.html
关键结论已列于正文，无需依赖备注。

## Slide 35
02 网络互联与安全加固
VPCEP：约束限制与服务接入建议
以服务和端口为边界，分别核验消费者授权、后端放行及实例规格
本例后端源地址说明针对 ELB 场景。终端节点类型与后端实例的安全控制分别核验。
34
关注点 | 约束与实际业务风险 | 使用建议
接入范围 | 终端节点和服务需同 Region 一个终端节点仅连接一个服务 | 按配置的 TCP / UDP 端口接入 保留应用鉴权与必要的传输加密
授权分工 | 账号授权、连接审批与源白名单分层 网络可达仍需应用鉴权 | 分别登记服务提供方与消费方权限 账号授权不能替代来源范围限制
后端源与日志 | 本例 ELB 后端不支持真实客户端 IP 后端需允许指定转发源的必要端口 | 按本例放通 198.19.128.0/17 必要端口 消费源限制与来源审计在对应入口落实
规格与控制 | 基础型、专业型的容量与流量类型不同 专业型终端节点不受 SG / ACL 限制 | 按新建连接、并发和吞吐压测 使用服务授权、白名单并另查后端策略
发布与变更 | 消费者、端口映射与资源数量有配额 替换服务、地址和域名会影响调用方 | 提前核验规格与区域支持能力 建立调用方清单，灰度变更并通知回收
Notes: 当前中国站VPCEP约束说明中基础型与专业型都要求服务已存在且同Region，一个终端节点只连接一个服务。专业型终端节点本身不受SG/ACL规则限制，此范围不能延伸成所有后端均不受安全策略约束。ELB后端真实源地址与198.19.128.0/17说明按国际站现行创建终端节点服务指南及本材料ELB案例，其他资源类型需各自验证。容量不写死所有区域值，上线按实例类型与控制台核验。应用鉴权、TLS、台账和变更通知为业务使用建议。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpcep/vpcep_01_0005.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-vpcep/zh-cn_topic_0131645182.html
https://support.huaweicloud.com/qs-vpcep/vpcep_02_0203.html

## Slide 36
02 网络互联与安全加固
VPC 安全加固：网络边界与云服务权限
以业务访问清单收敛网络入口、出站依赖和资源权限
以下为加固建议。SG、ACL、终端节点策略与云服务权限分别验证，不能仅凭私网可达判断安全。
35
网络边界
生产与开发按业务域隔离
源、目的安全组按必要端口放行
公网入口与出站依赖分别收口
私网通道
核对区域服务、终端节点与 DNS
按能力选择内网访问或 VPCEP
持续使用 HTTPS 与证书校验
身份权限
优先使用受控委托与临时凭证
权限限定到桶、对象或镜像仓库
读取、上传与管理权限分离
审计验证
同时验证实际路径和授权结果
未批准来源、资源与操作应拒绝
保留日志、策略前态与回退方案
Notes: VPC隔离不等于应用和数据的完整授权。基线建议：生产开发资源按域隔离，管理入口避免全网放通，源目的安全组按批准业务授权；出站最小化应先清点DNS、认证、OBS和镜像下载等必要依赖。使用服务支持的私网链路，同时保留HTTPS证书校验、IAM最小权限和审计。专业型终端节点本身不受SG/ACL限制，不能假定所有终端节点流量都由实例SG控制。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0081124350.html
https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpcep/vpcep_01_0005.html
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-obs/obs_05_2100.html

## Slide 37
02 网络互联与安全加固
访问 OBS、SWR：通道与授权分层加固
内网链路减少公网依赖，数据与镜像的使用范围由资源权限继续约束
OBS、SWR 的托管服务与用户侧接入资源分别管理。私网通道不会自动授予桶或镜像权限。
36
控制层 | OBS 加固重点 | SWR 加固重点
通道与解析 | 同 Region 内网 DNS / VPCEP 确认实际使用的服务端点与路径 | 基础版默认内网或 SWR VPCEP 企业版使用已批准的内网访问 VPC
出口资源范围 | 终端节点策略仅允许目标桶和必要操作 覆盖镜像下载等已核准依赖 | 网络仅访问必需的注册表与数据依赖 基础版镜像层涉及 OBS 的范围单独核验
服务资源权限 | 桶策略限定来源 VPC / 终端节点 私有数据避免匿名或公开授权 | 仓库私有属性、账号与仓库权限 运行时仅拉取，构建流程按需推送
身份与传输 | IAM 委托或临时凭证 按桶 / 前缀授权，强制 HTTPS | 按版本使用受控登录凭证或 CCE 委托 更新凭证并保留 TLS 证书校验
验收证据 | 批准读写成功，越权和非批准来源拒绝 结合桶访问日志与相应审计事件 | 新节点完整拉取未缓存镜像成功 未批准推送、仓库和身份访问被拒绝
Notes: OBS可以通过同区域ECS内网DNS路径访问；需要VPC粒度的双向资源限制时，选支持OBS双端固定的终端节点服务并配置策略。SWR基础版同区域ECS或CCE节点默认走内网上传下载，也可购买SWR终端节点。企业版在注册表创建内网访问，选批准VPC/子网，平台建立配套VPCEP和DNS。终端节点策略不替代身份与资源策略。本表只讨论同Region，其他来源或跨Region需另设计。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-ecs/ecs_05_3301.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0602.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpcep/vpcep_03_0210.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/bestpractice-swr/swr_bestpractice_0007.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual2-swr/swr_02_0411.html

## Slide 38
02 网络互联与安全加固
OBS 双端固定：出口与桶两侧同时收口
出口限制能访问哪些 OBS 资源，桶侧限制哪些 VPC 或终端节点可以访问
终端节点与桶策略都收口后，仍需 IAM 身份具备相应权限；显式 Deny 优先，策略变更须验证实际请求。
37
业务 VPC-A
ECS / CCE 应用
受控身份与私网 DNS
OBS 终端节点
按资源和操作过滤
限制本 VPC 的访问范围
OBS 私有桶 / 公开桶
prod-data / app-a/*
桶策略校验来源与权限
出口侧：只能访问批准资源
终端节点策略允许目标桶与对象前缀
只读任务仅授予下载，避免默认全资源访问
资源侧：只接受批准来源
桶策略限定 VPC 或终端节点来源
同时限定业务身份及其可执行的读写操作
双向拒绝验证
其他 VPC 访问受限桶应拒绝；本 VPC 访问未批准桶也应拒绝。
Notes: 按华为云OBS双端固定文档重绘逻辑图。业务VPC内通过与OBS相连的终端节点访问，源侧VPCEP策略限制OBS资源和操作，资源侧桶策略限制SourceVpc或SourceVpce并授权主体。新终端节点默认策略可能为FullAccess，需主动收敛。桶和对象操作分别匹配对应资源粒度。本页为逻辑策略关口，不声明OBS部署于用户VPC，也不声明所有OBS路径都自动穿过CFW。测试应包含批准身份从指定VPC读取指定对象成功、其他VPC访问受限桶失败、此VPC访问未批准桶失败。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0602.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpcep/vpcep_03_0210.html

## Slide 39
02 网络互联与安全加固
OBS 策略加固：来源、资源与 HTTPS
策略分别限定业务身份、目标对象、执行操作和传输条件
终端节点策略与桶策略的 Action、Resource 语法不同，条件键也需按对应策略类型核验，不能直接互拷。
38
加固对象 | 应明确的规则 | 业务使用建议
身份与权限 | 只允许业务身份执行必要读写 管理、删除与普通读取分别授权 | 应用优先用委托或临时凭证 避免共享管理员 AK / SK
桶与对象范围 | 精确到桶和必要对象前缀 桶级与对象级操作匹配各自资源 | 只读任务以 GetObject 为主 ListBucket、PutObject 等按需求补充
来源边界 | SourceVpc / SourceVpce 限定批准 VPC 或终端节点来源 | 验证其他 VPC 及公网来源被拒绝 来源条件不能替代业务身份授权
传输与公开面 | SecureTransport 限制 HTTPS 私有桶与对象避免公开读写授权 | SDK 保持证书校验 敏感数据与公开分发资源分桶管理
显式拒绝与例外 | 全主体 Deny 可能影响桶拥有者 也可能阻断备份、复制和云服务委托 | 先核对管理员与云服务访问路径 精确设计例外，保留恢复策略的通道
Notes: 本页使用逻辑规则及代表性条件键，不给出可直接发布的宽泛Deny模板。SourceVpc、SourceVpce和SecureTransport在OBS桶策略参数中有对应定义；g前缀语法在不同策略体系下按官方当前指南核验。桶与对象API匹配不同资源粒度。显式全主体Deny可能锁定管理员或阻断其他云服务访问，应先按真实委托主体和业务流程设计例外，避免改为所有服务通放。建议先小范围验证。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-obs/obs_05_2100.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0602.html

## Slide 40
02 网络互联与安全加固
SWR 私网接入：基础版与企业版分别配置
先识别镜像仓库版本，再决定内网入口、配套资源和权限边界
网络入口限制与镜像仓库私有属性分别配置。内网访问成功后，仍需有效凭证与镜像下载权限。
39
关注点 | SWR 基础版 | SWR 企业版
内网接入 | 同 Region ECS / CCE 节点默认走内网 更高要求时配置 SWR 终端节点 | 在注册表内网访问中添加批准 VPC / 子网 平台创建配套终端节点
网络收口 | 默认内网不代表仅本 VPC 可访问 结合支持的端点控制与仓库权限 | 仅纳入业务所需 VPC 公网入口非必要保持关闭
配套依赖 | 收紧 OBS 端点策略时核验镜像存储桶 认证通道和镜像层下载都要可达 | 保护自动创建的 VPCEP 与 DNS 记录 变更前核查解析配额和实例状态
凭证与授权 | 识别通用型 / 增强型登录指令 按 IAM 版本核验权限模型 | 内网访问并不替代访问凭证 仓库、实例与主体授权按版本核验
上线验证 | 完整下载未缓存镜像 检查所有相关镜像层与授权 | 从批准 VPC 拉取并验证凭证更新 未批准来源与操作应被相应策略拒绝
Notes: SWR基础版同Region ECS/CCE节点默认走内网，可另购买SWR VPCEP。不能把默认内网等同于只允许本VPC或关闭了服务公网端点。企业版通过注册表内网访问创建批准VPC和子网的接入，配套VPCEP不可误删，DNS配额需满足，新增接入仍需创建访问凭证。企业版未使用公网入口时建议保持关闭，已启用则按业务评估关闭或最小源白名单，入口控制与镜像属性分开。具体能力按区域和版本。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/bestpractice-swr/swr_bestpractice_0007.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual2-swr/swr_02_0411.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual2-swr/swr_02_0410.html

## Slide 41
02 网络互联与安全加固
SWR 基础版：镜像拉取需要两类访问链路
认证、镜像清单与实际镜像层下载分别检查，不能只以 docker login 成功作为验收
本图假设已启用 OBS 终端节点并收紧其策略。SWR 企业版按实例文档核验依赖，不能照搬基础版桶清单。
40
ECS / CCE 节点
使用受控拉取身份
保留 DNS 与 HTTPS
验证未缓存镜像
SWR 私网通道
同 Region 默认内网
或 SWR 终端节点
SWR 注册服务
认证与镜像清单
检查仓库下载权限
OBS 私网通道
OBS 端点策略
允许必要镜像存储资源
SWR 托管的 OBS 桶
下载镜像层数据
按 Region 确认主备桶
OBS 联动影响
只保留业务数据桶，可能导致镜像下载失败或偶发失败；需核验 SWR 的存储依赖。
Notes: 根据SWR基础版官方内网实践，收紧OBS终端节点双端固定策略时必须将本Region SWR镜像所用OBS桶集群加入允许范围，可能包含一个或多个主备桶，区域清单以官方或工单为准。两条链路为逻辑依赖，不是声称每个请求都使用相同端点或解析地址。SWR托管桶由服务方管理，用户只在本端可配置策略中允许必要资源，不修改SWR托管桶策略、不自行猜测桶名，也不将OBS全部资源开放。本页验证要求完整拉取未缓存镜像。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/bestpractice-swr/swr_bestpractice_0007.html

## Slide 42
02 网络互联与安全加固
SWR 权限加固：运行、构建与管理分离
让生产运行节点只拥有必要的镜像拉取权限，凭证按业务周期自动更新
以下为权限治理建议。CCE 免密拉取依赖受控委托和节点池能力，网络、DNS 与权限仍需同时满足。
41
使用主体 | 建议权限范围 | 运行与变更注意事项
生产节点 | 仅下载已批准仓库中的镜像 仅具备获取拉取凭证所需权限 | 拉取权限不能顺带包含推送、删除或管理 新增节点也需验证网络与授权
构建流水线 | 仅向批准组织 / 仓库推送 按需读取基础镜像 | 与生产运行身份分离 凭证不得进入源码、构建日志或镜像层
权限管理员 | 管理仓库、共享与授权 删除等高风险操作单独控制 | 与日常拉取账号分离 按变更流程留存审批与操作记录
登录与凭证 | 优先临时凭证并自动更新 按所用 IAM 版本核验授权方式 | 提前验证凭证续期和过期后拒绝 增强型指令不能套用旧本地授权逻辑
CCE 受控免密拉取 | 按版本为节点池配置相应委托 仅授予仓库下载及凭证获取权限 | 免密不等于免授权 扩容、重建节点与委托变更后重新验证
Notes: 区分SWR基础版通用型和增强型登录权限体系，增强型指令配合IAM新平面且仅支持临时登录，不套用旧版本地仓库授权。临时凭证有效期不写死旧值，按实际类型设置与续期。CCE镜像免密拉取可配置节点池委托并开启对应能力，需按版本核验，不能把免密解释为匿名。CI/CD与运行时拆分、凭证脱敏、禁止过宽管理权限属于企业建议。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_1000.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_0086.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1091.html

## Slide 43
02 网络互联与安全加固
安全通道加固：依赖清点与误封防范
先确认谁通过什么通道访问哪些资源，再分批收紧出站与资源策略
禁止用全量放开 OBS、长期管理员凭证或取消证书校验解决访问失败，先定位实际拒绝发生的控制层。
42
检查对象 | 常见问题 | 加固与上线建议
DNS 与服务地址 | 自定义 DNS 缺少私有解析或转发 只放行一个旧 IP，服务变更后失败 | 使用对应 Region 的受控 DNS 记录解析与路径，避免长期写死 hosts
OBS 端点策略 | 保留默认 FullAccess 导致范围过大 只允许业务桶又误封 SWR 镜像存储 | 以资源和操作最小化 加入已确认的业务依赖与 SWR 必要存储桶
OBS 桶来源限制 | 显式 Deny 阻断管理员、备份或云服务 只测一个账号，遗漏真实委托主体 | 核对所有业务身份与云服务委托 只设计必要例外，并验证受限来源拒绝
SWR 接入与凭证 | 终端节点 / DNS 误删或凭证过期 缓存镜像掩盖新节点拉取失败 | 保护接入配套资源，自动续期凭证 使用未缓存镜像验证扩容和恢复流程
发布与证据 | 访问恢复后扩大到任意资源、任意来源 未经验证就宣称经过 CFW | OBS 端点策略配置后等待 10 分钟再测 分批发布，保留前态、测试与命中证据
Notes: 本页为可执行的加固发布建议，不宣称企业已采用该制度。DNS故障、私网路径选择、OBS端点策略和资源策略、SWR镜像数据依赖、CCE临时凭证续期应分别验证。OBS默认端点策略FullAccess要主动收口；显式来源Deny可影响管理员、控制台和云服务委托。仅通过删除EIP并不能证明已封堵公共访问资源的所有方式。观察业务、分批实施、保存前态与快速回退为建议。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0602.html
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-obs/obs_05_2100.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/bestpractice-swr/swr_bestpractice_0007.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual2-swr/swr_02_0411.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1091.html
OBS 终端节点策略配置后，按当前官方文档等待10分钟再验证；此等待说明针对OBS端点策略，不泛化为所有安全策略的生效时间。
https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0602.html

## Slide 44
02 网络互联与安全加固
OBS、SWR 加固：正反向访问验收
分别证明批准访问可用、越权访问受限，以及凭证与故障恢复正常
按实际开通的日志能力留证，记录时间、身份、VPC / 端点、资源、操作和请求标识；CFW 覆盖另按实际路径证明。
43
验证场景 | 预期结果 | 建议保留的证据
OBS：批准 VPC、身份与对象 通过 HTTPS 执行允许的读取 | 读取成功 返回内容符合业务预期 | 实际请求与响应、资源路径 身份、VPC / 端点与请求标识
OBS：其他 VPC / 公网来源 或本 VPC 访问未批准的桶 | 被来源或端点策略拒绝 不能通过备用路径绕过限制 | 拒绝结果与命中策略 核对真实来源和实际访问通道
OBS：只读身份执行上传 / 删除 或使用 HTTP 访问受限桶 | 未批准操作被拒绝 非 HTTPS 请求被拒绝 | 读写权限、HTTPS 条件 对应访问日志或已启用的数据审计
SWR：生产身份拉取未缓存镜像 再尝试推送或访问未授权仓库 | 完整镜像层下载成功 未批准推送与仓库访问被拒绝 | 完整拉取结果、仓库与镜像标识 认证和镜像层依赖均已验证
凭证更新与新节点恢复 并验证策略回退流程 | 更新后业务持续可用 过期凭证拒绝，扩容节点可拉取 | 续期结果、新节点部署记录 配置前态、回退条件和复核记录
Notes: 本页为业务验收建议。要求正向OBS限定VPC限定身份限定对象读取成功；其他VPC、公网来源或未批准桶访问按对应策略拒绝；只读身份上传删除、HTTP访问敏感桶按配置拒绝。SWR生产拉取身份完整下载未缓存镜像成功，而推送和访问未授权仓库失败。验证凭证自动续期、过期凭证拒绝及新增节点恢复。日志根据实际启用的OBS访问日志、CTS管理与数据事件以及SWR版本支持的审计采集，不声称所有网络操作必有CFW日志。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0602.html
https://support.huaweicloud.com/bestpractice-obs/obs_05_2100.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/bestpractice-swr/swr_bestpractice_0007.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual2-swr/swr_02_0411.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_1000.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1091.html

## Slide 45
02 网络互联与安全加固
CC 中心网络案例：跨 Region 的 VPC 互联
各区域的 VPC 接入本地 ER，中心网络连接这些 ER
本例使用中心网络模式。它与云连接实例直接加载 VPC 的模式不同。
44
Region A
业务 VPC
10.90.0.0/16
ER-A
本区域企业路由器
Region B
业务 VPC
10.100.0.0/16
ER-B
本区域企业路由器
CC 中心网络
ER 互联策略
华为云骨干网络
跨 Region 互联
全域互联带宽
跨区域连接带宽
端到端路径
VPC-A 接入 ER-A，经中心网络到 ER-B，再转发至 VPC-B。
Notes: 示例场景为同账号两个Region，区域A的应用VPC10.90.0.0/16，区域B的业务VPC10.100.0.0/16，网段不重叠。每个VPC接入本Region的ER，CC中心网络互联两个ER。图中横向连接使用华为云骨干网络，不是公网隧道。创建中心网络策略纳入ER并定义互通关系，再分配全域互联带宽中的跨区域连接带宽。VPC路由和ER路由均须双向完整。图为基础连接路径，不包含CFW强制送检；如果要求区域内集中检查，需要另行按当前ER与CFW支持架构复核关联、传播、优先级和回程，不能直接套用本节默认关联与传播设置。
官方参考资料（核验日期 2026-10-17）：
中心网络连接跨区域ER
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cc/cc_03_1010.html
中心网络与ER实现同账号跨区域VPC互通
https://support.huaweicloud.com/qs-cc/cc_02_0203.html

## Slide 46
02 网络互联与安全加固
CC 中心网络的配置顺序
基础连通配置与叠加 CFW 的送检设计分开审核
中心网络通过区域 ER 建立跨 Region 连接，不能直接套用云连接实例加载 VPC 的步骤。
45
01
资源与接入
两端创建 VPC、ECS 和 ER，VPC 连接接入本区域 ER。
02
默认关联与传播
本基础连通示例中，ER 启用默认路由表关联与传播。
03
中心网络与带宽
策略纳入两端 ER，分配全域互联带宽及跨区域连接带宽。
04
业务验收
核验双向 VPC / ER 路由、安全组、应用访问、时延与吞吐。
叠加 CFW
需要另行设计关联表、传播与去回程，不能照搬基础互通的默认设置。
Notes: 参考资料（2026-10-18 核验）：
https://support.huaweicloud.com/qs-cc/cc_02_0203.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0269.html

## Slide 47
02 网络互联与安全加固
CC 中心网络：路由与带宽一起验收
带宽已购买、ER 已接入，都需要继续确认真实业务可达
基础连通场景按官方快速入门启用 ER 默认路由表关联与传播。叠加 CFW 时另行设计路由域。
46
检查对象 | Region A | Region B
VPC 实际路由表 | 10.100.0.0/16，下一跳 ER-A | 10.90.0.0/16，下一跳 ER-B
ER 路由表 | 到 VPC-B 的有效跨区域路由 | 到 VPC-A 的有效跨区域路由
中心网络策略 | 纳入 ER-A，允许目标互通关系 | 纳入 ER-B，与区域 A 建立连接
带宽与安全 | 分配跨区域带宽，核对源安全组 | 核对目的安全组与服务监听
业务验收 | 443 访问、应拒绝测试与交易结果 | 回程完整，采集时延和吞吐
Notes: 先在两个Region分别准备VPC、ECS和ER，再把VPC连接加入对应ER。官方中心网络快速入门要求ER开启默认路由表关联和传播。创建中心网络及策略加入两端ER，购买和分配全域互联带宽，配置跨区域连接带宽。路由检查分别进行：区域A的源子网路由表到10.100.0.0/16下一跳ER-A；区域B的目标子网回程到10.90.0.0/16下一跳ER-B。两个ER需要通过所属连接与传播具备到对端VPC的有效路由，核对来源、目的和下一跳。业务示例使用TCP443进行正向访问及返回，未批准管理端口应拒绝，并记录应用请求耗时、时延与吞吐。请勿以ping通代表所有应用正常或带宽达到合同上限。
官方参考资料（核验日期 2026-10-17）：
中心网络与ER实现同账号跨区域VPC互通
https://support.huaweicloud.com/qs-cc/cc_02_0203.html
中心网络连接跨区域ER
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cc/cc_03_1010.html
ER产品介绍
https://support.huaweicloud.com/productdesc-er/er_01_0002.html
关键结论已列于正文，无需依赖备注。

## Slide 48
02 网络互联与安全加固
CC 中心网络：约束限制与跨区域业务建议
网络互通、带宽容量和应用跨区运行能力需要分别验证
区域能力、资源配额与计费以当前控制台为准，生产接入前复核对应版本文档。
47
关注点 | 约束与实际业务风险 | 使用建议
资源与范围 | 一个中心网络同一区域仅支持一个 ER 共享 ER 的 Peering 接入需完成授权 | 核对 ER 归属、RAM 共享与连接审批 跨账号接入按当前区域能力设计
地址与路由 | 网段冲突或 VPC / ER 回程缺失 会造成跨区域访问异常 | 统一跨区域地址规划 逐段检查 VPC、ER 与中心网络策略
带宽与费用 | 需为跨区域连接分配带宽 分配值不能超过已购全域互联带宽 | 按峰值和容灾切换流量测算 关联预算、利用率与丢包告警
业务性能 | 骨干网互通仍存在跨区域时延 同步调用与数据复制可能受其影响 | 评估超时、重试与一致性要求 用真实交易测试时延和吞吐
安全与容灾 | 中心网络策略不等于区域 CFW 防护 应用故障切换需要独立规划 | 确认每个区域的安全路径 主备路径、带宽和应用恢复一起验证
Notes: 中心网络同一区域的ER接入数量按当前中心网络约束核验。华为云中国站《共享概述》2026-09-22更新说明，共享ER的使用者可以创建VPC连接和Peering连接，不同账号ER可通过共享授权接入同一中心网络。因此不再使用旧国际站2025文档中“不能加入他人共享ER”的笼统表述。共享ER接入需确认RAM权限、共享邀请和连接申请审批，ER所有者负责其路由管理。跨地域连接带宽不超过已购全域互联带宽，购买后仍需分配。跨区域时延、应用一致性、超时重试及容灾带宽分别验证。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
https://support.huaweicloud.com/usermanual-er/er_01_0095.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cc/cc_03_1010.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cc/cc_03_1050.html
https://support.huaweicloud.com/qs-cc/cc_02_0203.html

## Slide 49
02 网络互联与安全加固
Pro / OP 双账号跨区域网络拓扑
Pro 统一承载跨区域互联，OP 通过同区域的共享 ER 与中转 VPC 链路接入
华为云账号 Pro
华为云账号 OP
贵阳一（主区域）
华东二（容灾区域）
新加坡（新增区域）
贵阳一（主区域）
华东二（容灾区域）
共享 ER ＋ 中转 VPC
共享 ER ＋ 中转 VPC
业务 VPC
VPC 1
VPC n
ER
业务 VPC
VPC 1
VPC n
ER
业务 VPC
VPC 1
VPC n
ER
业务 VPC
VPC 1
VPC n
ER
业务 VPC
VPC 1
VPC n
ER
CC 中心网络
Pro 账号 / 三个区域全互联
跨区域连接路径
Pro 三个区域 ER 接入同一 CC
OP 经同区域中转链路接入 Pro
跨区域互联共用 Pro 的中心网络
逻辑拓扑。跨账号链路聚合表示共享 ER 授权与中转 VPC，具体路由和访问策略需按业务路径核验。
48
Notes: 本图按账号、区域重新分组。全图只有一个中心网络，归属 Pro 账号。Pro 的贵阳一、华东二、新加坡三个区域分别建立区域 ER，接入该唯一中心网络并采用全互连策略。OP 在贵阳一、华东二保留自有 ER 和多个业务 VPC，通过各自同区域的共享 ER 和中转 VPC 链路接入 Pro。OP 的跨区域访问复用 Pro 中心网络，不另设 OP 中心网络。每区域的 VPC 1、省略号和 VPC n 表示多个独立业务 VPC，1 和 n 为示意标签，不代表真实资源名或确切数量。短汇聚线简化表示多条 VPC 到同一区域 ER 的连接，不代表另有一台交换机或额外汇聚设备，也不表示新加坡存在 OP 资源。
跨账号链路采用逻辑聚合表示，不是 ER 与 ER 的直接连接类型。具体方向延续前版假设：Pro 将同区域 ER 通过 RAM 共享给 OP。实施时可用两个专用中转 VPC 配合 VPC 对等连接分别接入共享的 Pro ER 和 OP 自有 ER，两个中转 VPC 均可归 OP，不承载业务。该展开方式基于共享 ER、对等连接和中转 VPC 的官方机制组合，是设计方案，实际部署以前态资源与区域能力核验。图中的账号边界仅划分已展开的 VPC、ER、CC 资源归属，聚合链路内部的中转资源归属在实施设计中另行明确。
当前中心网络概述规定同一中心网络单个区域仅可加入一台 ER。因此本图将 Pro 的每区域 ER 作为中心网络接入点，OP 同区域 ER 经中转接入，不把同区域 Pro 与 OP 两台 ER 同时直接挂入该中心网络。共享授权与连接审批分别完成，共享 ER 所有者管理其路由表。共享关系本身不会自动生成全部业务路由。
路由要求：两侧 ER、专用中转 VPC 和业务 VPC 分别核验双向业务前缀与下一跳。采用中转 VPC 和对等连接时，不能假定全部远端业务前缀自动传播。CC 路由、连接带宽、网段冲突与访问授权分别核验。网络互联不等于应用容灾自动切换，数据复制、DNS、应用恢复和切换带宽需单独验证。
官方资料（核验日期 2026-10-18）：
中心网络概述（单区域 ER 数量限制）：https://support.huaweicloud.com/usermanual-cc/cc_03_1010.html
ER 共享概述：https://support.huaweicloud.com/usermanual-er/er_01_0095.html
中转 VPC 组网和资源规划：https://support.huaweicloud.com/bestpractice-er/er_03_0092.html
通过中心网络和 ER 实现同账号跨区域 VPC 互通：https://support.huaweicloud.com/qs-cc/cc_02_0203.html

## Slide 50
03 CFW 使用规范
CFW：云防火墙
统一管理已接入边界的安全策略，持续验证防护范围与实际流量路径
互联网与 VPC 边界开启防护后默认放行，阻断需显式配置。接入覆盖与访问策略分别验收。
49
概念
CFW（Cloud Firewall）是面向已接入网络边界的云原生防火墙，
提供访问控制、入侵防御与日志审计能力。
功能分工
ACL 按规则控制业务访问。
IPS 检测攻击行为。
日志记录动作与处理结果。
互联网边界接入
按 EIP 开启公网流量防护。
核对入云与出云访问策略，
用日志验证实际防护范围。
VPC 边界接入
专业版通过 ER 引流接入。
防护跨 VPC 及 VPC 与 IDC
之间的通信流量。
Notes: 官方资料：
https://support.huaweicloud.com/productdesc-cfw/cfw_01_0002.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0269.html
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0262.html
互联网边界接入：按 EIP 开启防护，核对入云和出云策略。互联网与 VPC 边界开启防护后默认放行，阻断需显式配置。
华为云官方资料（核验日期 2026-10-18）：
开启互联网边界防护：https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0031.html
互联网边界访问控制规则：https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0030.html
VPC 边界防护：https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0185.html

## Slide 51
03 CFW 使用规范
CFW 的检查范围取决于接入边界
VPC 边界防护需专业版能力与 ER 引流，互联网 / NAT 边界分别核验
同 VPC 子网间流量不能仅凭购买 CFW 就认定已受检查
50
互联网
CFW
检查已接入边界
云资产
互联网边界 / 南北向
应用 VPC
CFW
检查已接入边界
数据 VPC
VPC 边界 / 东西向
IDC
CFW
检查已接入边界
云 VPC
混合云互联
互联网
检查已纳管 EIP 等互联网边界对象
VPC / IDC
ER 引流后按路径检查，
跨账号 / IDC 另核兼容性。
NAT
按出口方式启用防护
核对检查点地址
Notes: 互联网与 NAT 边界不能简单套用相同源地址。VPC 边界文档当前明确仅专业版支持，并依赖 ER 引流。不要暗示同 VPC 所有流量自动受边界防火墙保护。需要跨账号或混合云时，应额外核对连接类型、共享与路由支持条件。本材料主要以 VPC 边界为例。
本节为逻辑架构示意，非真实控制台或生产环境。图中关系配合右侧配置要点解释，产品限制以对应来源为准。
本节以逻辑边界表示保护范围，连接线不代表实际物理下一跳。跨 VPC 的 ER 送检和返回转发关系见第 57 页。
参考资料：
VPC 边界防火墙概述
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0185.html
互联网边界防护规则
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0271.html
NAT 网关边界防护规则
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0298.html

## Slide 52
03 CFW 使用规范
CFW 使用的关键原则
低频任务、月结、备份和故障切换需纳入复核，不能仅按短期无命中删规则
51
覆盖
防护对象与实际流量路径一致
授权
来源、目的和端口有业务依据
证据
正反用例和日志共同证明效果
Notes: 总结 CFW 章节并转入操作治理。清理规则前确认批任务、月结、故障切换和备份等低频业务，不能只按短时间无命中自动删除。命中次数也不是业务必要性的唯一证据。

## Slide 53
03 CFW 使用规范
地址转换改变检查点看到的源地址
规则中的地址应来自实际路径与日志证据
该图解释 SNAT 的地址变化，不表示所有 CFW 部署模式都只在转换后检查
52
应用 VPC
10.20.10.15
SNAT 网关
外部服务
业务私网源地址
出口 EIP
私网侧观察
SNAT 前：业务私网源地址
公网侧观察
SNAT 后：可能看到出口 EIP
转换前
可看到业务私网源地址
转换后
可能看到出口 EIP
代理也可能聚合来源
核验
先明确 CFW 检查点
再决定规则匹配地址
Notes: 华为云支持不同域名匹配方式，应用型可依据 Host 或 SNI 等字段，网络型依赖域名解析到的地址。不能把一个匹配方式的适用条件套到全部协议。加密与协议变化也需要结合当前产品能力确认。本节强调验证，不承诺所有加密流量都能按域名精确识别。
本节为逻辑架构示意，非真实控制台或生产环境。图中关系配合右侧配置要点解释，产品限制以对应来源为准。
参考资料：
访问控制策略概述
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0262.html
VPC 边界防护规则
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0297.html
NAT 网关边界防护规则
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0298.html
关键结论已列于正文，无需依赖备注。

## Slide 54
03 CFW 使用规范
功能优先级与 ACL 规则顺序
外层防护顺序与 ACL 内首条命中是两个层次
图中的兜底阻断需由管理员显式配置。VPC 边界接入本身默认放行
53
新连接
流量封堵
白名单
黑名单
ACL
IPS 检测
目标服务
白名单命中：直接放行
后续检测
功能顺序
依次检查封堵、白名单、
黑名单与 ACL
首条命中
具体规则靠前
ACL 首条命中后停止匹配
白名单例外
直接放行并跳过后续检测
单独进行审批与复核
Notes: 外层功能顺序与 ACL 内的优先级是两个层次。华为云文档给出的功能优先顺序是流量封堵、白名单、黑名单、防护策略 ACL。ACL 中条件具体的规则通常应在宽泛规则之前。白名单直接放行并跳过后续检测，所以不能用它替代所有正常业务的 ACL 放行。
本节为逻辑架构示意，非真实控制台或生产环境。图中关系配合右侧配置要点解释，产品限制以对应来源为准。
参考资料：
访问控制策略概述
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0262.html
VPC 边界防火墙概述
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0185.html

## Slide 55
03 CFW 使用规范
ACL 放行与白名单例外的检测差别
普通业务授权优先使用精确 ACL
逻辑架构示意，具体配置以实际区域、版本与网络路径为准
54
应用数据包
ACL 放行
IPS 检测
业务服务
允许访问仍接受威胁检测
应用数据包
白名单命中
后续检测
业务服务
直接放行，按检测例外管理
正常授权
允许必要业务，
同时保留后续威胁检测
误报处理
定位 IPS 规则 ID
评估影响
限定例外范围
例外管理
记录审批与有效时间
明确恢复条件
撤销例外后复测
Notes: 观察模式记录事件而不执行同等拦截，不能长期当作生产防护完成的证据。误报处理优先定位具体命中规则，评估最小范围例外并跟踪恢复，不建议为单一业务问题长期关闭整体防护。白名单审批与到期复核是管理建议。
本节为逻辑架构示意，非真实控制台或生产环境。图中关系配合右侧配置要点解释，产品限制以对应来源为准。
参考资料：
配置防护策略后业务无法访问
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/ally-visitor-1-usermanual-cfw/cfw_01_0248.html
VPC 边界防火墙概述
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0185.html
关键结论已列于正文，无需依赖备注。

## Slide 56
03 CFW 使用规范
域名策略的匹配方式与适用条件
域名放行能否生效，取决于匹配方式、协议字段和解析到的地址
依据华为云访问控制策略说明。具体可用边界、协议和识别能力以实际产品版本为准。
55
匹配方式 | 匹配依据 | 配置与维护重点
应用型域名 | HTTP、HTTPS 等受支持应用 优先通过 Host 或 SNI 识别 | 确认应用与字段可识别 不能承诺全部加密流量都可精确识别
网络型域名 | 对域名进行 DNS 解析 按解析出的 IP 地址过滤 | 核对真实解析结果与访问目的 IP 关注 CDN、动态地址与解析变化
维护与验收
业务 Owner 参与解析与地址组维护，变更后验证实际日志命中。
避免用整片云厂商网段长期替代具体业务依赖。
Notes: 参考资料（2026-10-18 核验）：
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0262.html

## Slide 57
03 CFW 使用规范
IPS 观察模式、拦截模式与误报处置
观察仅记录事件；拦截分宽松、中等、严格，单条规则动作可能覆盖全局模式
误报处置采用实施建议流程。单条 IPS 规则的动作修改可能覆盖全局模式，需单独复核。
56
模式 | 流量处理 | 上线检查
观察模式 | 检测并记录攻击事件日志 不执行该模式下的攻击拦截 | 用于评估命中与业务影响 不能把“有日志”当作已拦截
拦截模式 | 根据配置的防护模式和规则动作 对相应攻击流量实施拦截 | 单条规则修改后可覆盖全局模式 复核其实际动作与业务影响
定位
记录规则 ID
关联攻击与业务日志
限定
核实误报，按审批
调整最小影响范围
恢复
记录到期与恢复条件
恢复后重新测试
Notes: 参考资料（2026-10-18 核验）：
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0309.html
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0168.html
https://support.huaweicloud.com/cfw_faq/cfw_01_0225.html

## Slide 58
03 CFW 使用规范
ER 引流与回注路径
以源 VPC 访问目标 VPC 为例，区分连接关联、送检路由与检查后的转发
源 VPC / ECS 1
VPC 路由下一跳：ER
目标 VPC / ECS 2
接收经 CFW 放行的流量
01 请求进入
04 转发目标
ER 企业路由器
同一个 ER · 按入口连接查表
er-RT1 送检路由表
关联：源、目的业务 VPC 连接
下一跳：CFW 自动连接
er-RT2 转发路由表
关联：CFW 自动连接
传播：学习业务 VPC 路由
02 送检
03 放行回注
CFW
策略与威胁检测
连接关联
入口连接关联哪张路由表，
就用哪张表查找下一跳。
路由与传播
RT1 指向 CFW。
RT2 学习并转发业务路由。
请求与响应
两端 VPC 均关联 RT1。
响应也按相反方向经过 CFW。
示意图按已开启 VPC 边界防护且路由匹配的路径展示。业务连通与 CFW 实际送检需分别验证。
57
Notes: 示例：已开启 VPC 边界防护，由源 VPC 发起到目标 VPC 的访问。源 VPC 路由的下一跳为 ER。业务 VPC 连接关联 er-RT1，RT1 的匹配路由下一跳为 CFW 自动连接。CFW 允许后，经同一连接回到 ER；CFW 连接关联 er-RT2，RT2 通过传播学习业务 VPC 路由并转发到目标 VPC。两个方向均应按设计经过防护。图中的编号说明单向请求，响应方向反转，回注不等同于业务响应。路由表名仅为示例。
官方依据（核验日期 2026-10-18）：
配置企业路由器并将流量引至云防火墙
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0269.html
VPC 边界防火墙概述
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0185.html

## Slide 59
03 CFW 使用规范
跨 VPC 连接的去程与回程检查
目的 VPC 入向与回程分别查表，两端安全组按连接方向核验
应用 VPC
10.20.0.0/16
数据 VPC
10.30.0.0/16
源主机
10.20.10.15
源安全组 · 出方向
源 VPC 路由表
10.30.0.0/16 → ER
目标服务
10.30.20.10 : 3306
目的安全组 · 入方向
ER · 同一个企业路由器
er-RT1
关联业务 VPC 连接
送检至 CFW
er-RT2
关联 CFW 连接
转发至目标 VPC
CFW
策略与威胁检测
安全组有状态：已放行连接的响应流量自动允许；新建反向连接仍需核验。ACL、主机防火墙与服务监听另行检查。
60
送检
放行回注
入向 VPC 路由表
ER 接入子网关联表
目标子网 → Local
回程查表
目标主机所在子网关联的路由表：10.20.0.0/16 → ER，再经 RT1、CFW、RT2 返回。
入向与回程可能使用不同 VPC 路由表。已允许连接的响应由安全组状态机制放通。
Notes: 同区域、无 NAT 的跨 VPC 逻辑示例。请求从源主机发出，核验源安全组出方向，源主机所在子网关联 VPC 路由表将数据网段流量送至 ER。业务 VPC 连接关联 er-RT1，其匹配路由将流量引至 CFW。CFW 允许后回到 ER，CFW 连接关联 er-RT2，RT2 按目的 VPC 路由转发至目的 VPC 连接。
进入目的 VPC 后，应依据创建 ER 的 VPC 连接时所选子网关联的路由表进行转发；本例匹配目标子网的 Local 路由，再核验目的安全组入方向及目标服务。目的入向查表与响应回程查表不应混为一谈。响应由目标主机所在子网关联路由表查找 10.20.0.0/16 下一跳 ER，再经 RT1、CFW、RT2 返回。入向与回程可能使用不同的 VPC 路由表。
安全组有状态，匹配已允许连接的响应自动允许；由目标主动发起的独立反向连接需重新核验。图中方块为逻辑检查职责，不代表独立物理设备。
官方依据（核验日期 2026-10-18）：
路由表和路由概述
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_route01_0001.html
配置企业路由器并将流量引至云防火墙
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0269.html
安全组和安全组规则概述
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html

## Slide 60
03 CFW 使用规范
接入验收需要覆盖四组配置
VPC 边界新接入默认放行；连接、关联、传播、VPC 路由与显式策略一起验收
先确认旧业务基线与回滚前态。VPC 边界新接入流量默认放行，需另行落实访问策略
59
配置对象 | 核验项 | 失败时的典型表现
VPC 与 ER 连接 | 两侧 VPC 均有正确连接 | 只有一侧接入或目标不可达
ER 关联与传播 | 业务连接送检，CFW 连接返回转发并学习 VPC 路由 | 绕过检查或形成错误路径
VPC 侧路由 | 对端网段下一跳与子网关联正确 | 只部分主机经过 CFW
策略与覆盖 | 已有阻断规则、日志、正反用例 | 接入即中断，或接入后仍过宽
Notes: 接入完成不代表默认拒绝已落地。收敛前先梳理 DNS、时间同步、监控、备份、证书与软件仓库等依赖。不要在未知依赖时直接启用全量阻断。接入前已有阻断规则也可能立即影响新接入 VPC。保留变更窗口并准备原路由与配置恢复方案。
应检查它在实际部署模式中的关联、传播、VPC 路由及规则覆盖。不可机械复用别的区域的默认配置。
参考资料：
VPC 边界防火墙概述
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0185.html
ER 引流配置（新版）
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0269.html
开启防护与流量验证
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0133.html

## Slide 61
03 CFW 使用规范
存量业务的策略收敛过程
从已确认的依赖出发，分范围建立精确授权与兜底阻断
实施建议流程。VPC 边界接入默认放行，范围内兜底阻断需要显式配置
60
01
业务基线
记录真实业务流
覆盖周期性任务
确认 Owner 与基线
02
规则准备
准备精确放行
检查顺序及例外
保存规则与路由前态
03
分范围收敛
选定首批业务范围
发布显式兜底阻断
观察业务与日志
04
验收与复核
新建应通与应拒绝连接
关键交易回归
到期复核并扩围
开始阻断前
观察窗口覆盖备份、批处理与月结等周期。
关键交易、错误率或时延触发门槛时，恢复前态并复测。
Notes: 强调此处是企业实施建议，并非产品自动执行的流程。先记录业务基线、真实地址与周期性依赖，再准备精确放行、规则顺序和恢复前态。首批只选已批准范围，发布显式兜底阻断后验证新建应通与应拒绝连接。出现预先约定的关键交易失败、错误率或时延异常时，恢复已记录的规则与路由前态并复核。观察窗口要覆盖备份、批处理、月结等周期，不能套用固定时长。
参考资料：
开启防护与流量验证
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0133.html
VPC 边界防火墙概述
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0185.html

## Slide 62
03 CFW 使用规范
访问申请应能直接转换为策略
源端口通常动态分配；工单、Owner、有效期与回滚记录随申请一起维护
示例请求单 CHG-DEMO-001 为虚构，不代表真实审批记录
61
申请项 | 申请示例
业务与记录 | 订单服务访问自建数据库，CHG-DEMO-001
连接发起方 | 10.20.10.15/32，应用 VPC
连接接收方 | 10.30.20.10/32，数据 VPC
端口与协议 | TCP，源端口 Any，目的端口 3306
生效范围 | VPC 边界，按审批窗口发布
管理与验收 | 负责人、有效期与复核、正反用例和回滚门槛
Notes: 示例源端口为 Any 是因为客户端通常使用动态源端口，不能把数据库的 3306 同时填入源端口。源、目的、服务、动作和优先级为产品配置相关字段。Owner、工单、有效期和回滚为建议的管理字段，可写入描述、标签或外部台账。时间计划不等同于完整的规则生命周期管理。
参考资料：
VPC 边界防护规则
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0297.html

## Slide 63
03 CFW 使用规范
业务访问矩阵示例
配置原则：仅批准明确业务流。表内规则需同步核对安全组与其他控制层
62
发起方 | 接收方 | 服务 | 动作与依据
10.20.10.15/32 | 10.30.20.10/32 | TCP 3306 | 放行，订单服务
10.40.10.5/32 | 10.20.10.15/32 | TCP 22 | 放行，受控运维
10.20.10.15/32 | 10.30.20.10/32 | TCP 22 | 阻断，无运维需求
测试环境地址组 | 生产数据地址组 | Any | 阻断，环境隔离
已纳管业务源 | 已核验业务范围 | 其他流量 | 兜底阻断，依赖梳理完成后启用
Notes: 地址及端口只是示例样例。放行数据库时，核对应用安全组出方向与数据安全组入方向，也要看历史规则、网络 ACL、主机防火墙和服务监听。兜底阻断的作用域应与审批边界一致，避免跨业务复用过宽地址组。
参考资料：
VPC 边界防护规则
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0297.html

## Slide 64
03 CFW 使用规范
规则填写示例与发布前复核
先确认防护对象，再复核规则，最后核对日志；启用时可能立即生效
启用规则可能立即生效。先复核范围与顺序，再在批准窗口发布
63
字段 | 填写示例 | 复核要点
防护对象 | 应用与数据 VPC | 检查资产与路径已接入
源 / 目的 | 10.20.10.15 / 10.30.20.10 | 地址范围与实际观测一致
服务 / 动作 | TCP，源 Any，目的 3306，放行 | 客户端源端口通常动态分配
顺序 / 启用 | 可先建停用规则，复核后按窗口启用 | 排查宽泛规则与优先模块
描述 / 管理 | 订单数据库访问，关联工单 | Owner、复核与回滚可追溯
Notes: 先展示防护对象，再展示规则，不直接从“添加规则”开始。VPC 规则处于启用状态时确认后可立即生效，因此大范围变更可先建立停用规则并双人复核。最后演示用源目的和时间检索日志。控制台菜单会随版本更新，旧版可能省略“防护策略”层。
参考资料：
VPC 边界防护规则
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0297.html

## Slide 65
03 CFW 使用规范
一条宽泛放行可以使阻断规则失效
先判断实际首条命中，再审查授权是否超出业务需要
仅把 SSH 阻断移到最前面仍会保留其他过宽访问，需要收敛原始授权
64
顺序 | 源与目的 | 服务 | 动作
1 | 10.20.0.0/16 到 10.30.0.0/16 | Any | 放行
2 | 10.20.10.15 到 10.30.20.10 | TCP 22 | 阻断
3 | 已审核业务范围内的其他流量 | Any | 阻断
SSH 新连接首先命中第 1 条
后续拒绝不会覆盖已匹配的放行。
Notes: 分析结论是第 1 条。将第 2 条挪到前面只能解决 SSH 这一项，仍保留了过宽授权，较好的修复是用批准的最小权限业务规则替换第 1 条。不能仅凭规则有命中就认定整个规则集合理。
参考资料：
VPC 边界防护规则
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0297.html

## Slide 66
03 CFW 使用规范
出方向控制需要覆盖低频业务依赖
从业务外联清单建立策略，避免一次性放开全部 TCP 443
域名规则依赖边界、协议与匹配方式。变更后需要以实际日志验证
65
依赖类别 | 申请要说明 | 验证样例
业务 API | 目的域名、协议、业务负责人 | 请求完成且命中预期规则
软件与补丁 | 批准仓库、更新窗口、维护人 | 下载与更新流程正常
基础服务 | DNS、时间同步、证书和监控依赖 | 解析、校时与告警正常
低频任务 | 备份、月结、批处理与故障切换 | 覆盖任务周期后再收敛
Notes: 防火墙出方向策略需要结合实际出口类型配置。CFW 看到的源地址受 NAT 和代理影响，应以观测结果为准。固定域名也可能使用 CDN 或动态解析，地址组维护需要业务负责人参与。不得用整片云厂商地址范围长期替代精确业务依赖。
参考资料：
NAT 网关边界防护规则
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0298.html
访问控制策略概述
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0262.html

## Slide 67
03 CFW 使用规范
应用访问自建数据库的配置与验证
操作前确认 3306 监听、双向引流与其他控制层正常
示例环境为 Windows ECS，示例地址均为虚构。TCP 探测通过后仍需验证数据库业务
66
01
需求确认
确认地址、端口、工单与回滚前态
02
规则发布
在批准窗口启用精确放行并复核顺序
03
连接测试
从应用主机新建 3306 和 22 连接
04
业务与日志核验
核对日志动作、命中规则与业务查询
05
验收留证
保存规则差异、测试和日志记录
Windows ECS 10.20.10.15 / PowerShell
Test-NetConnection 10.30.20.10 -Port 3306
预期 TcpTestSucceeded : True
Test-NetConnection 10.30.20.10 -Port 22
预期 TcpTestSucceeded : False
验收必须同时满足
3306 成功且数据库查询正常
22 失败且命中预期阻断日志
Notes: 所有结果均为示例预期，并非实测记录。禁止使用真实密码或生产连接串展示。
参考资料：
Test-NetConnection 命令文档
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/nettcpip/test-netconnection?view=windowsserver2025-ps
VPC 边界防护规则
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0297.html
日志查询
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html

## Slide 68
04 变更与排障
访问控制的岗位责任
小团队可兼任岗位；高影响变更和宽泛放行由另一人独立复核
67
角色 | 负责事项 | 交付证据
业务 Owner | 说明依赖、确认必要性与业务验收 | 端口依据、业务回归结果
网络/平台工程师 | 确认地址、路由、接入与回程 | 拓扑、路由快照、覆盖记录
安全管理员 | 审查最小权限、策略顺序与例外 | 规则评审、风险与例外记录
变更负责人 | 安排窗口、协调验证与决定回滚 | 工单、验收与回滚结论
Notes: 本节为建议岗位分工，并非用户既有制度。小团队可以一人承担多个角色，但高影响范围与宽泛放行应由另一个人复核。业务 Owner 对需求负责，不能将“安全组由别人管理”当作免除业务回归责任的理由。

## Slide 69
04 变更与排障
规则变更从申请到复核形成闭环
回滚门槛与恢复前态应在发布前准备
流程与职责为管理建议，需由企业正式确认后采用
68
01 申请
02 评审
03 快照
04 发布
05 验收
06 复核
触发回滚门槛，恢复已记录前态
未通过
快照
规则、对象组、路由
都保留变更前态
验收
关键交易结果、错误率
时延与策略命中
回滚
达到约定门槛即执行
记录结果并恢复检查
Notes: 回滚门槛应由业务与变更负责人在发布前填写具体数字或明确结果，方案不替企业设定统一阈值。规则回滚可恢复上一版本或停用本次新增规则，路由回滚应恢复已记录的前态。大范围关闭 CFW 会改变检查覆盖，必须记录风险、持续时间与恢复责任人。
本节为逻辑架构示意，非真实控制台或生产环境。图中关系配合右侧配置要点解释，产品限制以对应来源为准。
关键结论已列于正文，无需依赖备注。

## Slide 70
04 变更与排障
回滚门槛与最小恢复动作
发布前由业务与变更负责人填写具体阈值，或明确可判断的失败结果
管理建议：恢复到已记录前态后，重新验证关键业务、访问限制与防护覆盖。
69
检查项 | 发布前准备 | 触发后的动作
回滚门槛 | 关键交易失败、错误率或时延越界 由业务与变更负责人事先约定 | 达到约定条件即启动恢复 阈值按业务基线单独确定
规则恢复 | 保存获批的规则与对象组前态 | 恢复上一版规则配置 或停用本次新增的规则
路由恢复 | 保存目的、下一跳、关联与传播前态 | 按记录恢复受影响路由 确认去程与回程重新一致
整体关闭 CFW
会改变检查覆盖；如需应急采用，记录风险、持续时间与恢复负责人。
Notes: 判断条件和恢复动作已列于正文，阈值由业务与变更负责人事先约定。

## Slide 71
04 变更与排障
验收记录同时覆盖成功、拒绝与路径
记录测试时间与时区、源、目的、协议和端口，关联对应日志
“连接失败”需结合预期阻断日志解释，避免把服务未监听当作策略生效
70
用例 | 验证示例 | 验收记录
应通 | 10.20.10.15 访问目标 TCP 3306 | 连接结果、交易结果、规则命中
应拒绝 | 同一来源访问目标 TCP 22 | 失败结果与预期阻断日志
路径 | 新建会话并核对对应防护边界 | 实例、边界、源目的与时间一致
回归 | DNS、监控、备份与关键交易 | 关键依赖正常，回滚步骤已验证
Notes: 强调拒绝证据不能只看连接超时，还要排除服务未监听等原因。新连接更便于判断新策略命中，既有会话行为不能一概而论。记录测试源、目的、协议、目的端口、时间和时区。仅在测试环境验证回滚，不为示例故意破坏生产。

## Slide 72
04 变更与排障
日志筛选与命中结果示意
虚构示例：访问控制查规则动作，攻击事件查 IPS，流量日志核对上报
流量日志存在会话结束上报等机制。暂未查到日志时先核对上报与筛选条件
71
攻击事件日志
访问控制日志
流量日志
VPC 边界
源 IP：10.20.10.15
目的 IP：10.30.20.10
源 IP | 目的 IP | 协议 / 端口 | 动作 | 命中规则
10.20.10.15 | 10.30.20.10 | TCP 3306 | 放行 | 订单数据库访问
10.20.10.15 | 10.30.20.10 | TCP 22 | 阻断 | 限制 SSH 访问
01 确认范围
实例、日志类型与防护边界
02 筛选业务流
时间、源目的、协议与端口
03 关联结果
规则动作与业务测试对应
Notes: 图示为依据华为云访问控制日志字段绘制的示例界面，已统一蓝色 UI 样式，非真实控制台截图或生产日志。示例展示相同应用来源访问数据库 TCP 3306 放行，以及访问 TCP 22 阻断。访问控制日志与攻击事件日志回答不同问题。流量日志存在会话结束上报等机制，暂时查不到记录时先核对筛选、上报和路径。来源：https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html
参考资料：
日志查询
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html
流量统计与会话上报
https://support.huaweicloud.com/cfw_faq/cfw_01_0027.html
配置防护策略后业务无法访问
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/ally-visitor-1-usermanual-cfw/cfw_01_0248.html

## Slide 73
04 变更与排障
排障按证据分支推进
先确定检查点的观测结果，再定位具体控制层
逻辑架构示意，具体配置以实际区域、版本与网络路径为准
72
业务访问失败
源、目的、时间确认
有 CFW 日志
暂未查到日志
访问控制动作
与命中规则
攻击事件
与 IPS 规则
实例、边界
与上报条件
路由与引流
覆盖
安全组、主机防火墙、服务监听
有日志
看访问控制动作
再看攻击事件与 IPS
无即时日志
核对筛选、上报和路径
避免直接增加 Any 放行
端到端
源端确认是否发出，
目标端确认收到与监听。
Notes: 源端抓包或连接日志能证明请求是否发出，目标端能证明是否收到。路由、策略和应用排查可能交替进行，本节是最小调查顺序。无法定位时保留时间窗口、配置与日志交厂商支持。应急修改需进入上一页的变更和回滚流程。
本节为逻辑架构示意，非真实控制台或生产环境。图中关系配合右侧配置要点解释，产品限制以对应来源为准。
参考资料：
配置防护策略后业务无法访问
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/ally-visitor-1-usermanual-cfw/cfw_01_0248.html
流量统计与会话上报
https://support.huaweicloud.com/cfw_faq/cfw_01_0027.html

## Slide 74
05 典型故障分析
案例一：CFW 放行后仍然连接超时
双向引流正常、CFW 已放行，目标服务已监听；继续检查目的端安全组
场景前提：无 NAT，源端出方向及其他控制层正常。
73
应用服务器
10.20.10.15
CFW：放行
数据安全组
数据库
10.30.20.10
TCP 3306
允许来源
10.20.20.0/24
服务已监听 3306
已知
双向引流正常
数据库已监听 3306
检查重点
核对实际应用源
与安全组允许来源
修复要求
最小修改、正反用例
以及对应的证据
Notes: 要求每组写出故障层、具体错误、修改范围、应通与应拒绝用例。示例日志和配置均为虚构。
本节为逻辑架构示意，非真实控制台或生产环境。图中关系配合右侧配置要点解释，产品限制以对应来源为准。

## Slide 75
05 典型故障分析
案例一分析：数据安全组来源不匹配
最小授权面向实际发起方，修改后同时验证业务与未授权访问。
74
10.20.10.15 不属于允许的 10.20.20.0/24
经审批为实际应用来源增加 TCP 3306 的精确授权。
项目 | 执行内容 | 通过标准
应通 | 10.20.10.15 访问 10.30.20.10:3306 | 连接成功且业务回归通过
应拒绝 | 同源访问目标 TCP 22 | 按基线拒绝，关联阻断证据
留证 | 规则差异、测试时间与 CFW 命中 | 能够关联 CHG-DEMO-001
Notes: 根因是数据主机安全组允许来源与应用实际来源不一致。不要将数据主机安全组扩大为 10.0.0.0/8 或所有来源。源端出方向和其他层在题目假设中正常，实际场景仍需核验。
参考资料：
VPC 访问控制概述
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0052003963.html

## Slide 76
05 典型故障分析
案例二：SSH 阻断规则为何没有生效
新建 SSH 连接命中首条 Any 放行，后续 TCP 22 阻断未执行
假设无白名单、黑名单或其他高优先级功能影响
75
新建 SSH 连接
SSH 建连成功
按顺序匹配 ACL
1
应用 VPC 到数据 VPC
Any 放行
已命中
2
10.20.10.15 到 10.30.20.10
TCP 22 阻断
未继续匹配
3
其余流量阻断
未继续匹配
已知
新建连接命中首条规则
检查重点
检查首条命中与规则顺序
审查整体授权范围
修复要求
收敛过宽规则，
保留数据库业务。
Notes: 题目已提供新连接命中证据，不需要猜测存量会话。要求分析结论同时描述业务端口是否仍可用。
本节为逻辑架构示意，非真实控制台或生产环境。图中关系配合右侧配置要点解释，产品限制以对应来源为准。

## Slide 77
05 典型故障分析
案例二分析：首条 Any 放行遮蔽后续规则
收敛宽泛授权后，以新建业务连接和未授权连接共同验收。
76
ACL 在首条规则命中后停止继续匹配
以已批准的源、目的与 TCP 3306 放行替换宽泛 Any 规则。
项目 | 执行内容 | 通过标准
规则集 | 精确业务放行、获批运维、范围内兜底 | 依赖梳理完成后启用阻断
应通 | 新建数据库连接与业务交易 | 命中精确放行，业务正常
应拒绝 | 新建 SSH 连接 | 命中预期阻断，拒绝成功
Notes: 解释 ACL 命中后停止继续匹配，所以不能认为靠后的拒绝天然覆盖前面的允许。先获得必要业务依赖，再替换宽泛规则。
参考资料：
VPC 边界防护规则
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0297.html

## Slide 78
05 典型故障分析
案例三：业务正常却看不到 CFW 流量
目标网段命中旧对等连接，业务可达但未进入预期 ER / CFW 检查路径
仅调整批准的业务范围，先评估旧互联是否还承载其他业务
77
应用 VPC
10.20.10.15
数据 VPC
10.30.20.10
旧对等连接：实际命中
同一个 ER 实例
er-RT1 送检
er-RT2 转发至目标 VPC
CFW
预期检查路径
未看到该业务流
已排除
边界、实例、筛选时间
与上报条件问题
已观测
目标网段实际命中
旧对等连接路径
检查重点
调整批准范围内的路径，
核验覆盖与回滚前态。
Notes: 题目已排除单纯日志延迟。不要仅删除对等连接，也不要直接替换整个 VPC 默认路由。要求说明受影响业务清单、去回程、ER 表关联和回滚方案。真实环境应先分析匹配到哪条路由，不能只根据资源列表判断。
本节为逻辑架构示意，非真实控制台或生产环境。图中关系配合右侧配置要点解释，产品限制以对应来源为准。
图中只有一个 ER 实例，内部 er-RT1 负责送检，er-RT2 负责 CFW 返回后的目的 VPC 转发。旧对等连接为题设实际命中路径。

## Slide 79
05 典型故障分析
案例三分析：实际流量绕过预期检查路径
路径变更前评估旧互联承载的其他业务，验收需证明流量经过 CFW。
78
业务访问成功，但 CFW 未覆盖实际命中的路径
批准窗口内分范围调整去回程，保留旧互联上的其他业务与可回滚前态。
项目 | 执行内容 | 通过标准
变更前 | 旧路由、对象、业务基线快照 | 具备可执行的恢复步骤
应通 | 受控新连接完成，日志记录该业务流 | 业务回归通过且规则命中正确
应拒绝 | 发起范围内禁止连接 | 看到预期阻断并排除旁路
Notes: 这是覆盖问题，不是简单放行问题。规则正确但路径绕过检查时，策略无法发挥作用。避免盲目删除承载其他业务的对等连接，只处理本次批准范围并评估路由优先级。
参考资料：
ER 引流配置（新版）
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0269.html
开启防护与流量验证
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0133.html
流量统计与会话上报
https://support.huaweicloud.com/cfw_faq/cfw_01_0027.html

## Slide 80
06 配置核验与巡检
配置核验的五个关键问题
79
01
同一 VPC 划出应用和数据子网，是否已经完成访问隔离？
02
VPC 边界 CFW 接入后，是否自动拒绝未配置的业务流量？
03
CFW 的 ACL 放行，是否代表端到端业务必定可用？
04
普通业务长期使用白名单，是否等同于 ACL 精确放行？
05
验收是否需要同时保留应通、应拒绝与命中证据？
Notes: 分析结论为否、否、否、否、是。

## Slide 81
06 配置核验与巡检
配置结论与判断依据
80
编号 | 结论 | 判断依据
01 | 否 | 子网划分需要配合安全策略实现隔离
02 | 否 | 文档说明 VPC 边界接入后默认放行
03 | 否 | 其他安全层、路由或服务仍可影响业务
04 | 否 | 白名单可跳过后续检测，需按例外管理
05 | 是 | 正反用例与日志共同验证策略和覆盖
Notes: 快速纠正常见误解。
参考资料：
VPC 网络规划与隔离
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/helppanel-vpc/vpc_help_0002.html
VPC 边界防火墙概述
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0185.html
访问控制策略概述
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0262.html
配置防护策略后业务无法访问
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/ally-visitor-1-usermanual-cfw/cfw_01_0248.html

## Slide 82
06 配置核验与巡检
上线前与日常复核
实施建议：统一申请模板、明确复核责任人，并选择业务完成端到端验证
81
每次上线前
日常持续维护
地址、环境与业务 Owner 明确
去回程和 CFW 覆盖已核验
端口、顺序与例外经复核
正反用例与回滚门槛已准备
新增资产同步检查纳管状态
到期临时规则与白名单及时清理
周期复核对象组与低频依赖
按内部要求留存日志与变更证据
Notes: 这是可以转成内部检查表的建议内容。不要把课件里的周期安排、日志期限或例外权限当成已经生效的公司制度。团队需明确责任人后正式采用。

## Slide 83
06 配置核验与巡检
日常巡检与规则清理
每项检查都应落实到责任人、处理动作与证据
频率与职责为管理建议，正式采用前需纳入企业制度。未命中不能单独作为删除依据
82
触发时机 | 责任角色 | 检查重点 | 完成证据
每日 | 值班运维 | 覆盖变化、异常阻断、告警 | 责任人、影响与处理记录
每周 | 安全管理员 | 临时规则到期、宽泛授权、例外 | Owner 复核、审批与差异
每月 | 业务 / 网络 / 安全 | 周期依赖、引流路径、必要性 | 复核结论与恢复记录
发生变更时 | 网络 / 平台 | 新资产、路由、NAT 与边界覆盖 | 工单与正反验证结果
资产、路由或出口变化时，立即补做覆盖和正反验证。
Notes: 每日由值班运维检查防护覆盖变化、异常阻断与告警，并记录业务影响和跟进人。每周由安全管理员核查临时授权到期、宽泛授权、对象组变化及例外清单，清理前复核 Owner 与审批依据。每月由业务 Owner 与网络、安全团队复核周期性依赖、路由引流、规则必要性和恢复前态。长期未命中的规则需覆盖业务周期后再评估，不能机械按天数删除。资产、路由或出口变化时应触发额外复核。

## Slide 84
附录
华为云官方文档索引
覆盖 VPC、网络互联、OBS / SWR 加固与 CFW，点击条目查看对应官方文档
VPC 与网络互联
VPC 网络规划
对等连接与传递路由
ER 共享与跨账号接入
CC 中心网络与区域限制
私网 NAT 使用说明
VPCEP 规格与限制
OBS / SWR 安全加固
OBS 双端固定
OBS 桶策略与 HTTPS
SWR 基础版内网访问
SWR 企业版内网访问
SWR 登录与凭证
CCE 委托拉取镜像
CFW 策略与运维
VPC 边界防火墙
ER 引流配置（新版）
访问控制策略概述
IPS 入侵防御概述
日志查询与筛选
常见故障排查索引
配置能力、区域支持与产品版本以当前官方文档及控制台为准，管理流程按企业制度执行。
83
Notes: 官方文档索引（链接核验日期 2026-10-18）。各条目涵盖对应产品或功能，实际配置仍需检查区域、版本与资源关系。
VPC 与网络互联
VPC 网络规划
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0001.html
对等连接与传递路由
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_peering_0009.html
ER 共享与跨账号接入
https://support.huaweicloud.com/usermanual-er/er_01_0095.html
CC 中心网络与区域限制
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cc/cc_03_1010.html
私网 NAT 使用说明
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-natgateway/nat_privatenat_0001.html
VPCEP 规格与限制
https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpcep/vpcep_01_0005.html
OBS / SWR 安全加固
OBS 双端固定
https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0602.html
OBS 桶策略与 HTTPS
https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0041.html
SWR 基础版内网访问
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/bestpractice-swr/swr_bestpractice_0007.html
SWR 企业版内网访问
https://support.huaweicloud.com/usermanual2-swr/swr_02_0411.html
SWR 登录与凭证
https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_1000.html
CCE 委托拉取镜像
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1091.html
CFW 策略与运维
VPC 边界防火墙
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0185.html
ER 引流配置（新版）
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0269.html
访问控制策略概述
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0262.html
IPS 入侵防御概述
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0309.html
日志查询与筛选
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html
常见故障排查索引
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/cfw_faq/cfw_01_0020.html
补充原有参考资料：
参考资料：
VPC 网络规划建议
https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0001.html
VPC 网络规划与隔离
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/helppanel-vpc/vpc_help_0002.html
VPC 访问控制概述
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0052003963.html
VPC 边界防火墙概述
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0185.html
ER 引流配置（新版）
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0269.html
开启防护与流量验证
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0133.html
VPC 边界防护规则
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0297.html
访问控制策略概述
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/usermanual-cfw/cfw_01_0262.html
日志查询
https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html
流量统计与会话上报
https://support.huaweicloud.com/cfw_faq/cfw_01_0027.html
配置防护策略后业务无法访问
https://support.huaweicloud.com/intl/zh-cn/ally-visitor-1-usermanual-cfw/cfw_01_0248.html